自202井钻井工程

水土保持设施验收报告

评估单位：重庆德和环境工程有限公司

日    期： 二O一八年十一月

自202井钻井工程

水土保持设施验收报告

评估单位：重庆德和环境工程有限公司

日    期： 二O一八年十一月

项目名称：自202井钻井工程

编制单位：重庆德和环境工程有限公司

资质证号：水保方案（渝）字第0007号

法人代表：  周  航

项目负责人：王韵梅

电　　话：67888006

自202井钻井工程

水土保持设施验收报告

批	准： 周		航

核	定： 吴	勇	章

审	查： 安		东

校	核： 杨    娟

编	写： 王 愉 晨

参加工作人员：

吴勇章

安  东

杨  娟

王愉晨

前    言

### 1.1.1 项目背景

自 202 井钻井工程位于四川省自贡市沿滩区兴隆镇光辉村6组境内，钻探目的评价为自贡区块志留系龙马溪组页岩气分布及含气性，兼探二叠系、三叠系气藏，预计井深 3790m，钻机型号为 ZJ50 钻机，井口原始地面高程 307.69m，井场原地面高程在304.97~315.91m 之间，井场设计高程 309.22m，井场尺寸为 100m×55m。本工程主要工程量为场地平整、新建 1 个集液池（300m3）、1 个固化填埋池（1200m3）、III 类放喷坑 1 座（7m×4m），新修井场公路 163m（路基宽 4.5m）。

根据《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2011年3月1日起施行）、《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（1993年12月15日通过，1997年10月17日修正，2012年9月21日修订，2012年12月1日实施）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第24号令）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保[2017]365号）、四川省水利厅转发《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）等有关法律法规规定，受中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托，重庆德和环境工程有限公司承担了自202井钻井工程水土保持设施自主验收的技术评估工作。评估单位接受委托任务后随即组织水土保持、水利工程、植物、土壤、环境工程、财务经济等方面的专业人员，于2017年10月成立了自202井钻井工程水土保持设施验收技术评估组。评估组于2017年10月～2018年8月多次到达工程建设现场，对工程水土保持设施完成情况进行现场调查、评估与验收。

经评估，本工程确定实际水土流失防治责任范围的总面积0.91hm2，与《水土保持方案报告表》（报批稿）一致。

本项目实际土石方总挖方量0.62万m3（自然方，下同，其中表土剥离0.20万m3），总填方量0.62万m3（其中表土综合利用0.20万m3），本项目无弃渣。

经评估，本工程目前实际完成水土保持工程总投资为35.98万元，其中工程措施16.57万元，植物措施0.03万元，临时工程0.58万元，监测措施费5.52万，独立费用8.35万元，基本预备费3.11万元，水土保持设施补偿费1.82万元。

该工程属于建设类项目，项目实际于2015年10月1日开工，于2017年8月18完工，实际总工期为23个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的当年，即2017年。

我公司评估人员在外业踏勘、调查的同时，评估组听取了建设单位（中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿）、施工单位（中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司）、监测单位（中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿）、监理单位（中国石油西南油气田公司工程技术研究院）对该工程建设情况和水土保持工作情况的汇报，审阅了工程施工监理资料、《水土保持方案实施工作总结报告》等档案资料，深入工程现场核查了水土保持设施及关键分部工程，仔细核实了各项水土保持措施数量和质量、外观、尺寸等，对照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第24号令）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）及《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）核实了措施满足要求。

本次评估工作得到中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿、中国石油西南油气田公司工程技术研究院及各参建单位给予了大力协助与配合，在此表示感谢。

自202井钻井工程水土保持设施验收技术评估特性表

| 验收工程名称 | 自202井钻井工程 | 验收工程地点 | 沿滩区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 钻井工程 | 验收工程规模 | 5500m2井场工程 |
| 所在流域 | 长江流域沱江水系 | 所属水土流失防治区 | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |
| 水土保持方案批复 | 自贡市沿滩区水务局，2015年10月27，自沿水务01号 |
| 工期 | 2015年10月—2017年8月，共23个月 |
| 水土流失量 | 水土保持方案预测量 | 490t/km2·a |
|  | 水土保持监测量 | 490t/km2·a |
| 防治责任范围 | 水土保持方案确定的防治责任范围 | 0.91hm2（水保方案确定）；0.91hm2（实际发生确定） |
|  | 验收防治责任范围 | 0.91hm2 |
|  | 验收后的防治责任范围 | 0.55 hm2 |
| 方案确定水土 流失防治目标 | 扰动土地整治率 | 95% | 实际完成 水土流失 防治目标 | 扰动土地整治率 | 95.60% |
|  | 水土流失总治理度 | 88% |  | 水土流失总治理度 | 90.10% |
|  | 土壤流失控制比 | 0.9 |  | 土壤流失控制比 | 1.11 |
|  | 拦渣率 | 95% |  | 拦渣率 | 无弃渣 |
|  | 林草植被恢复率 | 98% |  | 林草植被恢复率 | 100% |
|  | 林草覆盖率 | 23% |  | 林草覆盖率 | 5% |
| 主要工程量 | 工程措施 | （1）井场工程防治区：浆砌石排水沟300m（143m3），浆砌石沉沙池5口，排水钢管10m，表土剥离0.13万m3，碎石铺装4500m2。 （2）附属工程防治区：表土剥离0.03万m3；表土回覆0.16万m3；碎石铺装0.05hm2，土地整治0.24hm2，复耕0.18hm2。 |
|  | 植物措施 | 绿化面积0.06hm2，其中播撒草籽1.2kg。 |
|  | 临时措施 | （1）附属工程防治区：编织袋装土拦挡67.20m3，编织袋土袋拆除67.20m3，土质排水沟126m，临时排水沟1座； （2）道路工程防治区：土质排水沟163m。 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
| 投 资 | 水土保持方案投资 | 64.74万元 |
|  | 实际投资 | 35.98万元 |
|  | 减少投资主要原因 | 水土保持工程防护措施标准提高、切合实际情况；植物措施实施考虑附近农田生产力更改为复耕；井场将复耕改为铺设碎石，同时网格护坡优化为浆砌石护坡，优化排水沟的走向，减少了沉沙池的数量，导致水土保持措施投资的减少。 |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |
| 水土保持 方案编制单位 | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 | 主要施工单位 | 中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司 |
| 水土保持 监测单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 监理单位 | 中国石油西南油气田公司工程技术研究院 |
| 技术评估单位 | 重庆德和环境工程有限公司 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 |
| 地址 | 重庆市江北区红黄路93号 | 地址 | 四川省泸州市江阳区白子路蜀南气矿 |
| 项目负责人 | 王韵梅 | 负责人 | 廖凯 |
| 联系人及电话 | 王愉晨/18280014981 | 联系人及电话 | 0830-3920553 |
| 传真/邮编 | 021-67778973 | 传真/邮编 |  |
| 电子信箱 | 781031550@qq.com | 电子信箱 |  |

目   录

1 项目及项目区概况	1

1.1 项目概况	1

1.2项目区概况	1

2 水土保持方案和设计情况	3

2.1 主体工程设计	3

2.2 水土保持方案	3

2.3水土保持方案变更	4

3 水土保持方案实施情况	7

3.1 水土流失防治责任范围	7

3.2弃渣场设置	8

3.3取土场设置	8

3.4 水土保持措施总体布局	8

3.5 水土保持设施完成情况	12

3.6 水土保持投资完成情况	17

4 水土保持工程质量	20

4.1 质量管理体系	20

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	25

5项目初期运行及水土保持效果	29

5.1初期运行情况	29

5.2水土保持效果	30

5.3公众满意度调查	32

6.水土保持管理	35

6.1组织领导	35

6.2规章制度	36

6.3建设管理	36

6.4水土保持监测	37

6.5水土保持监理	41

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	46

6.7水土保持补偿费缴纳情况	47

6.8水土保持设施管理维护	47

7结论	49

7.1结论	49

7.2 遗留问题及建议	51

附件：

1、项目建设及水土保持大事记；

2、自202钻井工程前期工作立项报告

3、《自202井钻井工程水土保持方案报告表》批复文件（自沿水务01号）；

4、照片集；

附图：

- 主体工程总平面图；

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

自202井钻井工程位于四川省自贡市沿滩区兴隆镇光辉村6组，地理位置详见附图1。

### 1.1.2 主要技术指标

本工程为小型建设类项目。建设内容主要新建井场1座（5500m2）、 1 个集液池（300m3）、1 个固化填埋池（1200m3）、III 类放喷坑 1 座（7m×4m），新修井场公路 163m（路基宽 4.5m）。

### 1.1.3 项目投资

本工程由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿出资建设，资金来源方式为企业自筹。

### 1.1.4 项目组成及布置

本项目由井场工程区、辅助工程区、道路工程区组成，项目组成表见表 1-1 所示。

表1-1                            工程特性表

| 项目组成 | 建设内容及规模 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
| 井场工程 | 井场工程主要新建包括井控台、发电机房、柴油机房、循环辅助系统、泥浆储备罐、材料房、值班房、办公室等。占地面积0.55hm2； | 永久占地 |
| 辅助工程 | 井场外的辅助工程区（集液池、固化填埋池、放喷坑、油罐、水罐）、表土堆场、生活区；附属工程临时占地 0.29hm2。 | 临时占地 |
| 道路工程 | 新建公路长163m，路基宽4.5m，路面宽3.5m。占地面积0.07hm2。 | 永久占地 |

1、井场工程

井场工程占地类型为旱地和水田，井场原地面标高为307.69m，井场设计高程309.22m，井场场面基层为20cm厚手摆片石层，面层为8cm厚的泥结碎石，井架基础底部为C25碎石混凝土和C20片石混凝土组成。

2、辅助工程区

（1）辅助工程区

本工程共设置 300m3集液池1座，位于井场外南侧，池底采用 C15 混凝土垫层和C20钢筋混凝土；1200m3固化填埋池1座，位于井场外西侧，池底采用C15混凝土垫层和C20钢筋混凝土；放喷坑1座，设在井场场外东南方距井口105m处；油罐、水罐基础采用 M7.5 浆砌石砌筑。

（2）表土堆放场

本项目共有0.20万m3表土均需堆放在表土堆放场，本项目主体设计在井场左前场外设 1 个表土堆放场。本项目剥离0.20万m3表土用作后期绿化及复耕覆土，堆放在表土堆放场，无弃土。

（3）生活区

生活区摆放在井场西南侧距井口100m外公路边，采用预制板基础，长度按 3m，宽 0.5m 计，共计预制板 80 块，将集装箱活动板房放于预制板基础上，尽量减少对土壤的扰动，便于土地复耕。

3、道路工程区

本工程需新建进场公路与井场相连，新建公路长163m，路基宽 4.5m，路面宽 3.5m，占地类型为旱地，公路的结构层为片石基层压实厚度 20cm，泥结碎石面层压实厚度8cm。本工程钻井工程结束后，保留进场道路。

### 1.1.5施工组织及工期

（1）施工交通条件

为满足钻井工程交通运输要求，除利用沿自贡市~兴隆镇~光辉村道路外，还需新建 163m 进场公路与现有乡村公路相连。

（2）施工材料来源

本工程所需砂、石料时应从当地具有合法供应手续的砂、石场采购，相应水土流失防治责任由供应商负责，且应在购买合同中明确。

（3）施工用水用电

钻前施工、钻井生产用水从附近水库或河流取水，采用罐车拉运，生活用水采用罐车在兴隆镇拉运。施工生活、生产用电由柴油发电机发电提供，发电房布置在距井口 30m 外的井场左后场，距油罐区不小于 30m。

（4）施工生产活区

本项目施工生产生活区采用临时板房布设在新建道路两旁。占地面积0.08hm2。

（5）施工工期

该工程属于建设类项目，水保方案工期为2015年10月开工，于2015年12月底完工，总工期为3个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的第二年，即2017年。实际工期，本工程2015年10月1日开工。2016年12月18日完工。

### 1.1.6土石方情况

本项目实际剥离表土面积0.66hm2，表土剥离量0.20万m3 ；覆土面积0.29hm2，覆土量0.20万m3，表土剥离与回覆平衡。

本项目实际土石方总挖方量0.62万m3（自然方，下同，其中表土剥离0.20万m3），总填方量0.62万m3（其中表土综合利用0.20万m3）。

### 1.1.7征占地情况

本项目实际总占地0.91hm2，其中井场工程占地0.55hm2，附属工程占地0.29hm2，道路工程占地0.07 hm2。根据占地性质划分为永久占地0.62hm2，临时占地0.29hm2。根据土地利用现状原始分为水田0.25hm2，旱地0.66hm2。具体土地利用类型情况见下表。

表1-2                            工程土地利用类型面积统计表

| 项目组成 | 方案阶段 | 验收阶段 |
| --- | --- | --- |
|  | 占地类型 | 占地性质 | 占地类型 | 占地性质 |
|  | 水田 | 旱地 |  | 旱地 | 其他草地 | 工业用地 | 管道运输用地 |  |
| 井场工程 | 0.12 | 0.43 | 永久占地 |  |  | 0.55 |  | 永久占地 |
| 附属工程 | 0.13 | 0.16 | 临时占地 | 0.18 | 0.06 | 0.05 |  | 临时占地 |
| 道路工程 |  | 0.07 | 永久占地 |  |  |  | 0.07 | 永久占地 |
| 合计 | 0.25 | 0.66 | 0.91 | 0.18 | 0.06 | 0.60 | 0.07 | 0.91 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1 地形、地貌

项目区地貌以浅丘地貌为主，钻井工程井场占地较平坦，井场高程在304.97~315.91m 之间，平均坡度在 5°~10°，出露岩层以褐色粉砂质粘土和灰黄色砂岩为主。

#### 1.2.1.2气象、水文

项目区属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。项目区多年平均气温17.8℃，≥10℃有效积温6021℃，多年平均降水量1032.0mm，降水集中在 5~9 月，多年平均蒸发量为 1351mm，多年平均风速为 1.5m/s，全年无霜期 338d，本区无冻土。

项目区属沱江水系，河流纵横密布，支流流域面积小，河道短，流量不大，属雨源型河流。釜溪河属沱江一级支流，釜溪河于沿滩区东侧从北向南流过，多年平均流量 30m 3 /s，近十年最枯月平均流量为 2.86m 3 /s，该河主要水体功能为纳污、泄洪和农灌。

距离本工程最近的河流为井站西侧约 350m 处的小型河流，该河流流量主要受降雨影响，本工程井站不受该河流洪水影响。

本工程拟建地附近无常年性河流。

#### 1.2.1.3 土壤、植被

项目区主要土壤类型为紫色土，以物理风化为主，风化浅、成土时间短、熟化度低、土层薄、通透性能好，有机质积累较少，项目区表土可剥离厚度为 30cm。

项目区植被类型属亚热带常绿阔叶林区，以马尾松、湿地松、桉树、柏树、狗牙草等为主，沿滩区森林覆盖率为 15.58%。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

（1）项目区域水土流失现状

项目所在区域地处西南土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤流失容许值为500t/km2·a，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，主要形式有面蚀、沟蚀等。根据全国水利普查成果显示，沿滩区轻度水力侵蚀面积10.59km2，中度水利侵蚀面积400.45km2，强度水力侵蚀面积119.14km2，极强度水力侵蚀面积0.22km2，剧烈水力侵蚀面积0.23km2。

（2）区域划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）、四川省水利厅《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分结果》（川水函[2017]482号），项目不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，属于沱江下游省级水土流失重点重点治理区。因此水土流失防治标准执行二级标准。本项目区不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区内。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2014年9月，西南油气田分公司关于自201井等4口井井位的批复，同意申报的自 201 井、自 202 井、荣 201 井、荣 202 井等 4 口井井位。。

2015年1月，自贡市城乡规划建设个住房保障局关于对蜀南气矿202井钻井工程选址意见的复函。

2015年6月，四川省国土资源厅关于中国石油天然气股份有限公司西南气田分公司2015年度四川地区第一批新增建设项目用地预审意见的复函。

2015年5月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院编制《自202井钻井工程初步设计及概算》。

## 2.2 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》和水利部《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等有关法律法规，建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司承担该工程的水土保持方案编制工作，编制单位于2015年9初月编制完成了《自202井钻井工程水土保持方案报告表》（送审稿），同年10月中旬沿滩区水务局组织专家在沿滩区对《自202井钻井工程水土保持方案报告表》（送审稿）进行了审查。根据专家评审意见和要求，编制单位于同年10月底编制完成《自202井钻井工程水土保持方案报告表》（报批稿），以下简称“《水土保持方案报告表》”，2015年10月，沿滩区水务局以（自沿水务01号）文对该方案报告表予以批复。

## 2.3水土保持方案变更

### 2.3.1 主体工程变更情况

根据《水土保持方案报告表》（报批稿）以及批文（自沿水务01号）文件中确定的自202井钻井工程无变化。

### 2.3.2 水土保持方案变更情况

根据《水土保持方案报告表》（报批稿）以及批文（自沿水务01号）文件中确定的自202井钻井工程水土流失防治责任范围为0.91hm2。损坏水土保持设施面积0.91hm2。根据最终的实际工程征占地情况及《水土保持监测总结报告》的监测数据和评估人员现场调查，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为0.91hm2，与《水土保持方案报告表》（报批稿）一致。

水土保持总投资64.74万元，其中主体已有水保投资26.57万元，新增水保投资38.16万元。新增投资中，工程措施4.30万元，植物措施0.01万元，临时工程1.70万元，水土保持设施补偿费1.82万元。经核查，目前实际完成水土保持工程总投资为35.98万元，其中工程措施16.57万元，植物措施0.03万元，临时工程0.58万元，监测措施费5.52万，独立费用8.35万元，基本预备费3.11万元，水土保持设施补偿费1.82万元。

该工程计划于2015年10月开工，于2015年12月完工，建设期总工期为3个月，其水土保持方案设计水平年为工程完工后当年，即2016年。据调查，该项目实际于2015年10月1日开工，于2017年8月18完工，实际总工期为23个月，该项目的水土保持方案设计水平年为实际完工后的当年，即2017年。

根据工程施工监理资料和水土保持监测资料，经验收评估人员实地调查分析，完成的水土保持工程措施与方案设计水土保持工程措施变化主要在井场工程防治区及辅助工程区，主要是由于井场增加碎石铺设面积，相应的水土保持措施也提高了工程标准和施工工艺，将方案设计的部分施工措施进行了调整和增减，故实际完成的水土保持相关措施与方案设计的措施变化较大。

（1）钻井工程防治区

①工程措施：由于本项目在井场施工过程中将井场工作台均进行了硬化，后期将除井口及设备用房外，其余硬化地面采用碎石铺设的方式，因此，井场工程防治区未完成土地整治、绿化覆土及复耕等工程措施，碎石硬化同样起到了保持水土的作用。本项目排水沟根据实际井场面积内围布设，因此排水沟减量完成。本项目在上边坡挖方区域用浆砌石护坡替换了浆砌石网格护坡。浆砌石护坡同样起到了对上边坡挖方的水土保持作用。

- 附属工程防治区

①工程措施: 本项目附属工程工程措施在表土堆场区域增加一处生活区，因此此区域增加了碎石铺设，减少了复耕措施，同时在无法耕种区域采用播撒草籽等植物措施，因此土地整治及复耕量减少。同时井场工程区内的剥离表土运至附属工程区内进行回覆，因此覆土量增加。

②植物措施: 本项目在附属工程在无法进行耕种的区域（固话填埋池、集液池）进行了播撒草籽的植物措施。

③临时措施：本项目在堆放表土在非雨季，因此在经历5个月后，表土堆场已长满杂草，因此，密目网未使用。本项目土质排水沟出口位于堆场场下游，因此减少了排水沟于下游排水沟的连接段，因此排水沟数量减少。

- 道路工程防治区

①临时措施:本项目道路工程的临时排水沟顺接至表土堆场区域，因此排水沟长度增减，减少了沉沙池的设置。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1 水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据《水土保持方案报告表》（报批稿）及沿滩区水务局于2017年6月以（自沿水务01号）文对该方案报告表进行的批复。批复的水土保持方案水土流失防治责任范围总面积为0.91hm2，其中项目建设区面积0.91hm2（永久占地0.62hm2，临时用地0.29hm2）。项目建设区包括井场工程区0.55hm2，道路工程区0.07hm2、辅助工程防治区0.29 hm2。详细见表3-1所示。

表3-1                   方案确定的水土流失防治责任范围表

| 防治分区 | 占地性质 | 占地面积 |
| --- | --- | --- |
| 井场工程区 | 永久占地 | 0.55 |
| 道路工程区 | 永久占地 | 0.07 |
| 辅助工程区 | 临时占地 | 0.29 |
| 合计 |  | 0.91 |

### 3.1.2 实际发生的水土流失防治责任范围

本项目水保方案编制为可行性研究阶段，同时本项目选址唯一，走向唯一，根据最终的实际工程征占地情况及《水土保持监测总结报告》的监测数据和评估人员现场调查，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为0.91hm2，因此本项目在建设中的实际水土流失防治责任范围与方案确定的范围一致。

表3-2                   水土流失防治责任范围变化情况表

| 项 目 | 方案确定的防治责任范围面积（hm2） | 实际发生的防治责任范围面积（hm2） | 变化的防治责任范围面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 永久占地 | 井场工程区 | 0.55 | 0.55 | 0 |
|  |  | 道路工程区 | 0.07 | 0.07 |  |
|  | 临时占地 | 辅助工程区 | 0.29 | 0.29 | 0 |
|  | 合计 | 0.91 | 0.91 | 0 |

注：经评估人员现场核实，《水土保持方案报告表》确定直接影响区面积已发生扰动的面积纳入工程建设区面积，按水土保持实际发生的防治责任范围面积计列；未发生扰动的直接影响全区面积未纳入水土保持实际发生的防治责任范围面积。

### 3.1.3 验收后的水土流失防治责任范围

工程验收后，根据该项目工程的运行和管护特点，确定该水土保持设施验收后的防治责任范围为工程永久占地区面积0.62hm2。

验收后的水土流失防治责任范围减少的原因是水土保持设施专项工程结束验收后，辅助工程等临时占地区通过土地整治、植树种草等进行恢复后归还移交当地群众和政府。

## 3.2弃渣场设置

本项目无弃渣场。

## 3.3取土场设置

本项目不设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据该工程组成、占地类型及用途、占用方式、建设时序、水土流失状况及水土流失防治目标等工程建设特性，结合当地自然环境状况，确定了井场工程防治区、附属工程防治区及道路工程防治区3个防治分区和各分区的措施配置。根据不同水土流失防治分区的特点和水土流失状况，确定各区域的防治重点和措施配置。在措施配置中，工程措施控制大面积、高强度水土流失，并为植物措施的实施创造条件；复耕措施与工程措施配套，提高水保效果，减少水土流失，改善生态环境。水土保持方案中各防治分区防治措施总体布局见表3-3。

表3-3                         水土保持方案项目分区防治措施总体布局表

| 编号 | 二级分区 | 措施类型 | 防治措施 | 方案设计 | 验收核定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井场工程防治区 | 工程措施 | 浆砌石排水沟 | 主体已有 | 减量完成 |
|  |  |  | 浆砌石沉砂池 | 主体已有 | 增量完成 |
|  |  |  | 场铺碎石 | 主体已有 | 增量完成 |
|  |  |  | Φ114排水钢管 | 主体已有 | 完成 |
|  |  |  | 浆砌网格护坡 | 主体已有 | 未完成 |
|  |  |  | 表土剥离 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 绿化覆土 | 主体已有 | 未完成 |
|  |  |  | 土地整治 | 方案新增 | 未完成 |
|  |  |  | 复耕 | 方案新增 | 未完成 |
|  |  | 植物措施 | 播撒草籽 | 方案新增 | 未完成 |
| 2 | 附属工程防治区 | 工程措施 | 土地整治 | 主体已有 | 完成 |
|  |  |  | 表土剥离 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 绿化覆土 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  |  | 复耕 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  | 植物措施 | 播撒草籽 | 方案新增 | 减量完成 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 | 减量完成 |
|  |  |  | 临时沉沙凼 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 临时土袋挡墙 | 方案新增 | 完成 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 方案新增 | 根据主体要求部分完成 |
| 3 | 道路工程防治区 | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 | 增量完成 |
|  |  |  | 临时沉沙凼 | 方案新增 | 未完成 |

从表3-3（项目分区总体措施布局表）可以看出，各分区主要防护措施结合工程实际建设情况，达到了水土保持措施基本合理布局的模式；满足水土保持规范、要求；工程防治分区划分科学合理；各分区实施的工程措施、植物措施、临时措施科学有效，配合合理，有效地防治了各分区水土流失。

评估组通过实地调查、综合分析后认为：水土保持措施总体布局较为合理，在主体工程完工的同时，临时防护措施以及工程措施已实施完成，并发挥了较好的水土保持效益，后期实施的植物措施目前长势良好，在防治水土流失的同时，进一步美化了环境。这些防治措施现已投入了运行，取得了较好的防治水土流失效果。

### 3.4.1 井场工程区占地区情况评估

该工程井场工程区占地面积0.55hm2，与《水土保持方案报告表》设计的占地面积一致。经评估人员现场调查统计和对《水土保持监测总结报告》的分析，该工程在井场建设过程中，土石方挖填顺序、调配方案基本按《水土保持方案报告表》执行。

根据《水土保持监测总结报告》和监理资料所提用的数据分析，在工程建设期间该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括碎石铺装、表土剥离、浆砌石排水沟、浆砌石沉沙池、排水沟管从现场评估来看该区域的水土保持效果明显。

### 3.4.2附属工程区占地区情况评估

根据现场调查和《水土保持方案报告表》（报批稿）设计的附属工程区比较分析，该工程设计辅助工程包括集液池、固化填埋池、放喷坑、油水罐、表土堆场以及生活区，在施工过程中集液池、固化填埋池、放喷坑、油水罐为固定尺寸，面积无变化，同时生活区及表土堆场根据本项目地形进行的勾勒设计，面积亦未变化。因此临时占地面积不变。

在工程建设期间，对于临时用地的该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：工程措施包括表土剥离、土地整治、绿化覆土、铺设碎石等措施；植物措施为播撒草籽；临时措施主要包括临时排水沟和沉砂凼、临时拦挡等措施。从现场评估来看该区域的水土保持效果明显；在自然恢复期，目前施工单位对附属工程的临时占地已采取复耕措施及植物措施。从现场评估来看该区域的基本已经恢复耕种农田及绿化，水土保持效果明显。

### 3.4.3道路工程区占地区情况评估

根据现场调查和《水土保持方案报告表》（报批稿）设计的道路工程去比较分析，该工程设计道路长163m，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，永久占地0.07hm2。道路走向未发生改变。因此道路工程永久占地面积不变。

在工程建设期间，对于临时用地的该区域工程建设期间所采取水土保持措施运行情况良好，并发挥了相应的水土保持效应。具体措施如下：临时措施主要包括临时排水沟和沉砂池。从现场评估来看该区域的水土保持效果明显。

## 3.5 水土保持设施完成情况

自202井钻井工程在建设期间采取了工程措施、临时措施及植物措施相结合的水土流失防治方式。这些水土保持措施能有效防治本工程水土流失，基本满足水土保持要求。

### 3.5.1完成的主要工程量

评估组通过查阅合同、施工资料、监理资料及相关资料，并结合现场抽查，本工程实施的水土保持措施如下：

#### 3.5.1.1水土保持工程措施完成情况

（1）井场工程防治区：浆砌石排水沟300m（143m3），浆砌石沉沙池5口，排水钢管10m，表土剥离0.13万m3，碎石铺装4500m2。

（2）附属工程防治区：表土剥离0.03万m3；表土回覆0.16万m3；碎石铺装0.05hm2，土地整治0.24hm2，复耕0.18hm2。

表3-4                         工程措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井场工程防治区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.13 |
|  | 浆砌石排水沟 | m3 | 143 |
|  | 浆砌石沉沙池 | 口 | 5 |
|  | 排水钢管 | m | 10 |
|  | 场铺碎石 | m2 | 4500 |
| 附属工程防治区 | 场铺碎石 | m2 | 500 |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 |
|  | 覆土 | 万m3 | 0.16 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.24 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.18 |

#### 3.5.1.2水土保持植物措施完成情况

本项目附属工程防治区的植物措施面积0.06hm2，部分无法耕种的部分采取播撒草籽进行绿化，防止水土流失。因此，绿化面积0.06hm2，其中播撒草籽1.2kg。

表3-5                         植物措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附属工程防治区 | 播撒草籽 | kg | 1.20 |
|  | 播撒面积 | hm2 | 0.06 |

#### 3.5.1.3水土保持临时措施完成情况

（1）附属工程防治区：编织袋装土拦挡67.20m3，编织袋土袋拆除67.20m3，土质排水沟126m，临时沉沙池1座；

（2）道路工程防治区：土质排水沟163m。

表3-6                       临时措施工程量完成统计表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附属工程防治区 | 编织袋装土 | m3 | 67.20 |
|  | 编织袋装土拆除 | m3 | 67.20 |
|  | 土质排水沟 | m | 126 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 1 |
| 道路工程防治区 | 土质排水沟 | m | 178 |

### 3.5.2水土保持工程量的变化

评估组通过查阅合同、施工资料、验收资料及相关资料，并结合现场抽查，将本工程实施的水土保持措施工程量与原设计工程量进行对比。

#### 3.5.2.1 水土保持工程措施实施与方案设计对比分析

表3-7                  水土保持工程措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场工程防治区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 0.13 |  | 2015.10.2 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0 | 0.45 | -0.45 | / |
|  | 覆土 | 万m3 | 0 | 0.13 | -0.13 | / |
|  | 复耕 | hm2 | 0 | 0.45 | -0.45 | / |
|  | 浆砌石排水沟 | m3 | 143 | 300 | -157 | 2015.10.10 |
|  | 浆砌石沉沙池 | 口 | 5 | 1 | +4 | 2015.10.10 |
|  | 场铺碎石 | m2 | 4500 | 2000 | +2500 | 2016.10.10 |
|  | 排水钢管 | m | 10 | 10 |  | 2015.10.10 |
|  | 浆砌网格护坡 | m3 | 0 | 50 | -50 |  |
| 附属工程防治区 | 场铺碎石 | m2 | 500 |  | +1000 | 2017.6.30 |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 | 0.03 |  | 2017.6.2 |
|  | 覆土 | 万m3 | 0.16 | 0.03 | +0.13 | 2016.10.20 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.24 | 0.29 | -0.05 | 2016.10.15 |
|  | 复耕 | hm2 | 0.18 | 0.29 | -0.11 | 2017.3.17 |

水土保持工程措施量增减原因分析：

（1）井场工程防治区

由于本项目在井场施工过程中将井场工作台均进行了硬化，后期将除井口及设备用房外，其余硬化地面采用碎石铺设的方式，因此，井场工程防治区未完成土地整治、绿化覆土及复耕等工程措施，碎石硬化同样起到了保持水土的作用。本项目排水沟根据实际井场面积内围布设，因此排水沟减量完成。本项目在上边坡挖方区域用浆砌石护坡替换了浆砌石网格护坡。浆砌石护坡同样起到了对上边坡挖方的水土保持作用。

（2）附属工程防治区

本项目附属工程工程措施在表土堆场区域增加一处生活区，因此此区域增加了碎石铺设，减少了复耕措施，同时在无法耕种区域采用播撒草籽等植物措施，因此土地整治及复耕量减少。同时井场工程区内的剥离表土运至附属工程区内进行回覆，因此覆土量增加。

#### 3.5.2.2 水土保持植物措施实施与方案设计对比分析

表3-8                水土保持植物措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附属工程防治区 | 植物措施面积 | hm2 | 0.06 | 0.01 | +0.05 | 2016.10.17 |
|  | 撒播草籽 | kg | 1.20 | 0.50 | +0。70 | 2016.10.17 |

水土保持植物措施量增减原因分析：

附属工程防治区：本项目在附属工程在无法进行耕种的区域（固话填埋池、集液池）进行了播撒草籽的植物措施。

#### 3.5.2.3 水土保持临时措施实施与方案设计对比分析

表3-9                水土保持临时措施实施与方案设计对比分析表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成量 | 设计工程量 | 增减量（+，-） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附属工程防治区 | 编织袋装土 | m3 | 67.20 | 67.20 | 0 | 2015.11.30 |
|  | 密目网 | m2 | 0 | 1800 | -1800 | / |
|  | 土质排水沟 | m | 126 | 140 | -14 | 2015.11.30 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2015.11.30 |
| 道路工程防治区 | 土质排水沟 | m | 178 | 163 | +15 | 2015.10.30 |
|  | 沉沙凼 | 座 | 0 | 1 | -1 | 2015.10.30 |

水土保持临时措施量增减原因分析：

（1）附属工程防治区

本项目在堆放表土在非雨季，因此在经历5个月后，表土堆场已长满杂草，因此，密目网未使用。本项目土质排水沟出口位于堆场场下游，因此减少了排水沟于下游排水沟的连接段，因此排水沟数量减少。

（2）道路工程防治区

本项目道路工程的临时排水沟顺接至表土堆场区域，因此排水沟长度增减，减少了沉沙池的设置。

### 3.5.3工程实施过程

为了做好本工程水土保持工程的建设工作，建设单位将水土保持工程的监理、施工、施工材料采购和供应等招标程序纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作的基础上，公开、公平、公正选择优秀的监理单位、施工队伍及材料供应商。工程监理单位是具有丰富监理经验、监理业绩优良、监理信誉良好的专业咨询机构。施工单位都是具有相应资质、技术过硬、信誉良好、实力雄厚的大中型企业，自身的质量保证体系完善。

水保方案坚持水土保持工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的原则，根据主体工程施工进度及水土保持工程特点，确定完成全部防治工程的期限和年度安排。具体安排时，一是安排随时都将产生水土流失地段的防治措施；二是部分在主体工程建设前就应布设的水土保持措施，如临时排水沟、临时拦挡、临时苫盖等；三是滞后于主体工程安排的措施，如复耕措施、植物措施。另外，水土保持措施在安排时序上，一般是先采取临时性措施，其次为工程措施和土地整治措施，最后是复耕措施。

工程于2015年10月1日动工修建，2017年8月18施工完成，主体工程施工总工期23个月，水土保持工程措施与主体工程施工同步进行，植物措施稍晚于工程措施，截止2018年8月，复耕等地貌恢复工程全面完成。

## 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1原方案批复水土保持投资

原方案批复自202井钻井工程水土保持总投资为64.74万元，其中，水土保持总投资64.74万元，其中主体已有水保投资26.57万元，新增水保投资38.16万元。新增投资中，工程措施4.30万元，植物措施0.01万元，临时工程1.70万元，水土保持设施补偿费1.82万元。

### 3.6.2实际完成水土保持投资

自202井钻井工程实际完成水土保持工程总投资为35.98万元，其中工程措施16.57万元，植物措施0.03万元，临时工程0.58万元，监测措施费5.52万，独立费用8.35万元，基本预备费3.11万元，水土保持设施补偿费1.82万元。

方案批复的水土保持投资与实际完成的水土保持投资详见表3-10。

表3-10                方案批复的水土保持投资与实际完成投资对比表

| 序号 | 工程名称 | 方案的投资 （万元） | 实际完成投资 （万元） | 增减 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 30.87 | 16.57 | -14.30 |
| 二 | 植物措施 | 0.01 | 0.03 | +0.02 |
| 三 | 临时措施 | 0.70 | 0.58 | -0.12 |
| 四 | 监测措施 | 5.50 | 5.52 | +0.02 |
| 五 | 独立费用 | 28.28 | 8.35 |  |
| 1 | 建设管理费 | 0.78 | 0 | -0.78 |
| 2 | 水土保持监理费 | 6.00 | 0 | -6.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 8.00 | 3.00 | -5.00 |
| 4 | 经济技术咨询费 | 4.00 | 1.00 | -3.0 |
| 5 | 竣工验收技术评估费 | 4.00 | 4.35 | +0.35 |
|  | 一～四部分合计 | 59.86 | 31.05 | -28.81 |
| 六 | 基本预备费 | 2.06 | 3.11 | +1.05 |
| 七 | 水土保持设施补偿费 | 1.82 | 1.82 | 0 |
| 水土保持总投资 | 63.74 | 35.98 | 27.76 |

### 3.6.3投资分析

本工程实际完成的水保投资与方案批复的水保投资相比，减少了27.76万元。具体原因为以下几个方面：

（1）工程措施减少了14.30万元，一是因为工程措施实施单价较方案批复的估算单价有所变化；二是因为施工过程中减少了浆砌石网格护坡，减少了土地整治、绿化覆土等措施，相应增加了场铺碎石的程量。

（2）植物措施增加了0.02万元，因为增加了辅助工程区的播撒草籽的面积。

（3）临时措施投资减少了0.12万元，一是因工程实施单价较变更设计概算单价有所变化；二是优化排水设施，减少了沉沙池的数量，同时在措施上减少了密目网的数量，因此临时措施投资相应减小。

综上，本工程实际完成水土保持投资较方案批复的水保投资减少27.76万元，但根据工程建设实际情况，评估组认为投资变化总体是合理的。

### 3.6.4 财务综合评价

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿财务制度健全、管理规范，工程的投资控制和价款结算程序较为严格，能够严格执行国家有关财经法规，施工、监理、计划和财务等单位之间能相互监督和制约。

评估组认为建设单位财务管理规范，有关水土保持工程项目的支出基本合理，未发现不符合财务管理规定、挤占或挪用水土保持投资的现象。同意对该工程水土保持设施进行竣工验收。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1建设单位的工程管理及制度建设

自202井钻井工程由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿作为建设法人，担负该项目的建设管理任务。项目建设全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。在工程建设中，把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，由自202井钻井工程项目部负责水土保持工程的实施和完善，并就水土保持工程的实施对项目法人中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责。在水土保持工程实施过程中，公司领导十分重视，由自202井钻井工程质量安全环保科领导统管，各方负责，从组织上对水土保持工作给予了有力的保障，将该工程的水土保持工作纳入了正常轨道。

自202井钻井工程项目部作为建设单位职能部门牵头召集设计、监理、施工等各参建方质量负责人，制定了《工程质量管理制度》，建立质量管理网络。在制定的《自202井钻井工程建设管理制度》中有专门章节对项目的水土保持工作做了规定，制定了《自202井钻井工程监理工作考核办法》、《单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度》、《工程整体验收制度》、《隐蔽工程质量验收制度》、《不合格项处理管理规定》、《质量事故处理制度》，《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿自202井钻井工程绿化管理制度》等制度和办法，建立了一整套适合本工程的制度体系，通过制度建设管好工程。

为了作好自202井钻井工程水土保持工程的质量、进度、投资控制，自202井钻井工程将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系。

自202井钻井工程项目部作为建设单位职能部门负责项目的水土保持工程落实和完善，水土保持工程措施的施工由相应的主体工程施工单位承担。各施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据有关公路建设的方针、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

### 4.1.2施工单位的质量保证体系

工程施工单位通过招投标承担水土保持工程的施工，施工单位都是具有施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较完善。本项目的施工单位：中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据《管道勘测设计管理制度》，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程技术部及相关岗位技术职责》、《施工方及其他服务采购控制程序》、《自202井钻井工程安全工作规定》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后由监理公司、总公司组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《工程安全文明施工管理制度》、《自202井钻井工程安全文明施工考核办法》，协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上，注重各项措施的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了工程质量和植树林草的成活率和保存率。

### 4.1.3监理单位的质量控制体系

自202井钻井工程项目部根据《施工监理服务协议书》、《管道工程施工监理规范》，并结合自202井钻井工程实际情况，编制了《监理过程控制程序》颁发使用，以使监理工作达到标准化、规范化、程序化，加强工程质量管理，控制工期和费用。

监理单位与自202井钻井工程项目部签订监理合同后，组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师或主管副总经理批准后。发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制。

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年度工作计划，经公司总工程师批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行统计、分析与评价。

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过自202井钻井工程技术部的协调沟通，设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取得良好效果。

对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿自202井钻井工程结算管理暂行办法》和《技经工作管理制度》的要求，经监理单位的监理工程师审核后，填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》报送公司计划部审核批准；《工程结算会签单》应经公司总经理批准，工程部、物资部配合协助管理支付。

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度组织实施。

### 4.1.4行业质量监督体系

自202井钻井工程在建设初期制定了《工程质量监督工作标准》。标准适用于自202井钻井工程全部建设工程项目，监督范围包括全部建筑、安装工程及其配套、辅助和附属工程。在工程施工中，公司颁发了《自202井钻井工程行政督查工作规则》，对自202井钻井工程建设项目工程质量进行全面监督，并按《建设工程质量管理条例》履行责任和义务。在自202井钻井工程的建设过程中，为落实工程质量监督、检验、检测及验收工作，质量监督站要求各承建单位必须按规定办理有关监督手续，填报《工程质量监督登记表》，并按《建设工程质量监督书》和《工程质量监督计划》的要求接受监督检查。不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工质量和各管理环节等方面做出总体评价。

### 4.1.5政府部门质量监督体系

自202井钻井工程在工程建设期间，沿滩区水务局等水土保持业务主管部门多次到工地进行监督检查和帮助指导，协助自202井钻井工程开展防治责任范围内的水土保持工作，使各参建单位逐步增强了水土保持意思，落实了各项水土保持设施的设计、施工和监理，对做好自202井钻井工程水土保持工作，起到了积极、有效的作用。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

工程组在听取建设单位对工程水土保持设施建设的情况介绍后，查阅和检查了中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿提供的完工验收资料，包括：工程监理资料和报告、质量等级评定资料、完成工程量及相应的工程投资，查阅施工组织设计、隐蔽工程验收记录、监理通知、原材料合格证，特别是对单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料、质量监督部门监督检查资料和质量评定等资料做了详细的查看。检查结果表明，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对自202井钻井工程相关资料建立了详细、齐全、规范化的工程档案。所有工程都有施工合同，各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求，达到了验收的标准。

竣工资料检查结果显示，本工程实施的水土保持措施（按水土保持工程分类重新统计后）包括植物建设工程、土地整治工程和临时防护工程3个单位工程、15个分部工程的63个单元工程。经施工单位自评，建设单位和监理单位认定，63个单元工程均合格，合格率100%。详见表4-1。

表4-1                     水土保持措施质量评定表

| 单位工程 | 防治分区 | 分部工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 单元工程（个） | 合格工程（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 井场工程区 | 碎石铺装 | hm2 | 0.45 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 浆砌石排水沟 | m3 | 143 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 浆砌石沉沙池 | 口 | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  |  | 排水钢管 | m | 10 | 1 | 1 | 100 |
|  | 附属工程区 | 土地整治 | hm2 | 0.24 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 碎石铺装 | hm2 | 0.05 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 绿化覆土 | 万m3 | 0.16 | 16 | 16 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.18 | 18 | 18 | 100 |
| 植被建设工程 | 附属工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 | 1 | 1 | 100 |
| 临时防护工程 | 道路工程区 | 土质排水沟 | m | 178 | 3 | 3 | 100 |
|  | 附属工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 421 | 8 | 8 | 100 |
|  |  | 编织袋装土 | m3 | 67.20 | 2 | 2 | 100 |
| 3 |  | 15 |  |  | 63 | 63 | 100 |

### 4.2.2各防治分区质量评定

该工程水土保持设施现场检查，是在对自202井钻井工程水土保持设施评价的基础上对已完工的水土保持设施进行质量抽查、普查和详查。主要是对目前现场保留的土地整治工程、植被建设工程等单位工程中的土地整治、植被建设等措施进行抽查。而对于已完成的临时防护措施只能够通过抽查施工及竣工资料来核实是否合格。

水土保持措施质量检查，主要是对工程外观质量、结构尺寸、质量缺陷、美观程度、植被生长状况等进行评价。抽查了现场保留的土地整治工程、植被建设工程、临时防护措施等3个单位工程、15个分部工程、63个单元工程，抽查单元工程占总单元工程的80%。

按照《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)的原则经过仔细检查，所有工程检查结果表明，工程措施浆砌石表面平整，无裂缝、脱皮现象；排水沟总体完整、畅通；覆土整治符合设计要求，土地生产力得到基本恢复；植物措施质量包括成活率、保存率、覆盖率、生长情况以及外观质量如整齐度、造型等，利用样方实测草本植被覆盖率、群落郁闭度、多度等指标，根据地块分别抽查林木成活率，采用加权方式取得总体覆盖率、成活率等，各项水土保持工程措施管护措施到位，总体质量良好，已初步发挥了自202井钻井工程运行期防治水土流失的作用。

其中抽查工程质量合格单元工程3个，抽查合格率为100%。详细见水土保持设施措施现场抽查情况表4-2所示。验收质量评定结果如图4-1~4-4所示。

表4-2               水土保持工程措施质量抽查评定

| 单位工程 | 防治分区 | 分部工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 单元工程（个） | 抽查数（个） | 合格数（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 井场工程区 | 碎石铺装 | hm2 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 表土剥离 | 万m3 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 浆砌石排水沟 | m3 | 143 | 3 | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 浆砌石沉沙池 | 口 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  |  | 排水钢管 | m | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | 附属工程区 | 土地整治 | hm2 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 碎石铺装 | hm2 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 绿化覆土 | 万m3 | 0.16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
|  |  | 复耕工程 | hm2 | 0.18 | 18 | 18 | 18 | 100 |
| 植被建设工程 | 附属工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 临时防护工程 | 道路工程区 | 土质排水沟 | m | 178 | 3 | 3 | 0 | / |
|  | 附属工程区 | 临时沉沙池 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | / |
|  |  | 临时排水沟 | m | 421 | 8 | 8 | 0 | / |
|  |  | 编织袋装土 | m3 | 67.20 | 2 | 2 | 0 | / |
| 3 |  | 15 |  |  | 63 | 63 | 49 | 100 |

### 4.3总体质量评价

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿在自202井钻井工程建设中重视和加强水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司工程技术研究院结合主体工程建设对土地整治工程和临时防护工程组织进行了主体监理带水保监理工作。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

工程措施组经过内业竣工资料检查和现场抽查分析，对该工程水土保持工程措施质量进行综合评价如下。

（1）井场工程区

井场工程区水土保持工程措施包括碎石铺装措施。挡土墙工程完整，碎石铺装按设计情况有序进行，浆砌石排水沟尺寸符合方案要求，标号与方案一致，砌体内侧及沟底平顺，沟底无杂物，变形缝、结构缝缝宽均匀，排水沟充分发挥了水土保持的防护效果。

（2）辅助工程区

辅助工程区水土保持工程措施包括排水沟、沉沙池、土地整治、绿化覆土等措施。排水沟完善，能够顺利排到项目区雨水、项目区的覆土完整，复耕面积完整。

播撒草籽符合设计要求，播种前并对场地进行清理，杂草地无空白处，杂草不枯黄。

- 道路工程区

道路工程区水土保持工程措施包括排水沟。排水沟完善，能够顺利排到项目区雨水。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分结果》（川水函[2017]482号），项目既不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，属于四川省省级水土流失重点治理区。水土流失防治标准执行二级标准。

评估组考察了工程的水土保持设施及其运行情况认为：自202井钻井工程建设过程中采取的水土保持工程措施标准符合要求，施工质量较好，植物措施结合绿化要求，布局比较合理，扰动地貌的可绿化区采取了恢复原地貌复耕等植物措施，植被长势较好。各项指标均超过了方案确定的防治标准值，取得了较好的防治水土流失效果。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率=项目建设区内扰动土地治理面积/扰动土地面积。查阅《水土保持监测总结报告》分析后，经评估核定。该工程项目区建设面积为0.91hm2，实际扰动土地面积为0.91hm2。井场工程区为0.55hm2，为永久占地，道路工程区为0.07hm2，为永久占地，辅助工程区为0.29hm2，为临时占地。永久占地在硬化的基础上进行碎石铺设，临时占地已经通过复耕及绿化恢复原有地貌。扰动土地整治面积0.82hm2，工程措施面积为0.76hm2，植物措施面积为0.05hm2，扰动土地整治率为95.60%，达到防治目标值95%。

### 5.2.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度=项目建设区内水土流失治理达标面积/水土流失面积。经评估核定，查阅《水土保持监测总结报告》分析后。项目实际防治责任范围面积为0.91hm2，扰动地表面积为0.91hm2，水土流失总面积为0.91hm2，水土流失防治面积为0.82hm2，水土流失总治理度为90.10%，达到方案目标值88.0%。

### 5.2.3 土壤流失控制比

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），自202井钻井工程所在区域属于西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。根据监测结果可知，项目建设区的平均侵蚀模数为490t/km2·a，土壤流失控制比为1.11，达到方案目标值1.0。

### 5.2.4 拦渣率

根据监测报告，该项目土石方开挖也主要是管沟的开挖和放空区基础开挖，该项目管道工程及放空区开挖的土石方开挖后采取回填夯实，减少了工程的弃渣，该项目实际上不存在永久弃渣，施工阶段对表土剥离采取临时拦挡措施，拦渣率达到99%。

### 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率=植物措施面积/可绿化面积。

本工程项目建设区面积为0.91hm2，可恢复林草植被面积为0.05hm2，实际植被恢复面积0.05hm2，项目区林草植被恢复率为100%，达到方案目标值98%，故植被恢复率达标。

根据已恢复区域的水土保持效果分析，结合《水土保持监测总结报告》来看，评估组认为目前已实施的植物措施总体效果良好，有效地防护了该项目建设造成的水土流失，植物措施总体评定为合格。

### 5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率=林草总面积/项目建设区面积。工程建设区面积为0.91hm2，林草植被恢复总面积为0.05hm2，根据《水土保持监测总结报告》和现场评估，林草覆盖率为5.6%，未达到目标值23%达标。

表8-1                        防治效果分析对比表

| 防治指标 | 方案目标值 | 实际防治效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 95.60 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 88 | 90.10 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.1 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 本工程无弃渣 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 98 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 23 | 5 | 未达标 |

## 5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，在评估工作过程中，评估组共向周围群众发放50张公众满意度调查表，抽样进行民意调查。目的在于了解项目水保工作及水保设施对当地经济和自然环境所产生的影响，民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的重要依据。所调查的对象主要是工人、经商者、农民和干部等，被调查者中有老年13人、中年29人、青年8人，其中男性30人、女性20人。详细见表8-2所示。

表8-2                              水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 50人 | 8 | 29 | 13 | 30 | 20 |
| 职业 | 农民 | 经商者 | 学生 | 居民 |
| 人数 | 32 | 5 | 2 | 11 |
| 调查项目评价 | 好（%） | 一般（%） | 差（%） | 说不清（%） |
| 项目对当地经济影响 | 68 | 26 | 4 | 2 |
| 项目对当地环境影响 | 56 | 40 | 2 | 2 |
| 项目对弃土弃渣管理 | 78 | 18 | 2 | 2 |
| 项目林草植被建设 | 64 | 32 | 2 | 2 |
| 土地恢复情况 | 72 | 24 | 2 | 2 |

在调查工作过程中，被访问者对问卷上所提问题的回答总的来说对当地经济影响和植被建设评价较高。被调查者多数以朴实的语言肯定了建设单位在水保工作方面的企业形象，并对工程的水保工作提出了一些建议。比较一致的看法是本项目的建设对当地经济有带动和拉动作用，对当地老百姓的生活便利有好处。调查结果显示：被调查者50人中，68%的人认为自202井钻井工程水对当地经济影响较好，26%的人认为自202井钻井工程对当地经济影响一般，2%的人认为自202井钻井工程对当地经济影响差，还有1%的人认为自202井钻井工程对当地经济影响说不清楚；56%的人认为自202井钻井工程对当地环境影响较好，40%的人认为自202井钻井工程对当地环境影响一般，2%的人认为自202井钻井工程对当地环境影响差，还有2%的人认为自202井钻井工程对当地环境影响说不清楚；78%的人认为自202井钻井工程对弃土弃渣的管理较好，18%的人认为自202井钻井工程对弃土弃渣的管理一般，2%的人认为自202井钻井工程对弃土弃渣的管理差，还有2%的人认为自202井钻井工程对弃土弃渣的管理说不清楚；64%的人认为自202井钻井工程对施工迹地植被建设较好，32%的人认为自202井钻井工程对施工迹地植被建一般，2%的人认为自202井钻井工程对施工迹地植被建差，还有2%的人认为自202井钻井工程对施工迹地植被建说不清楚；72%的人认为自202井钻井工程对土地恢复情况较好，24%的人认为自202井钻井工程对土地恢复情况一般，2%的人认为自202井钻井工程对土地恢复情况差，还有2%的人认为自202井钻井工程对土地恢复情况说不清楚

另外还有部分群众对施工期间占用的耕地、对农作物收成等造成的不利影响表达了自己的意见。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

自202井钻井工程的运行归中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理。各输气作业区均设党政办公室、生产技术办公室、经营管理办公室、HSE办公室及维修站五个职能办公室，机构、人员配置合理，能够满足投产及正常生产管理的需要。

为保证输气生产的正常运行，本项目安排有1名专职管道巡线员，每周必须巡视1～2次，对沿线点站巡线人员及时作了调配，投运前人员已全部上岗。发现有水土保持设施损坏现象及时向作业区报告，作业区安排专人在规定的时间处理恢复完毕。

自202井钻井工程明确了管道巡查管护责任人管护范围、周期、职责，管道维护管理工作做到处处有人管，时时有人查，事事有人办。

本工程自2016年12月全线试运行以来，经过近3个月时间的运行，工程未发生任何安全事故，土地整治工程、植被建设工程等水土保持工程措施运行正常，主体工程运行良好。

工程水土保持措施包括排水沟、沉沙池、土地整治、复耕及其他植物措施符合水土保持的要求。在近3个月的时间里，排水沟位置合理，保存完好，排水沟目前运行情况来良好，排水畅通，未出现淤塞现象；土地整治覆土厚度符合要求，耕地生产力已基本恢复。上述措施在保证输气管道运行安全的同时，也有效地防治了项目区水土流失，基本不会再产生新的水土流失。

## 6.2规章制度

根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿建设与运行管理实际情况，自202井钻井工程中的水土保持设施作为主体工程的一部分，在试运行期间的管护工作由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责，该公司制定了专门的管理维护制度。

运行期间，水土保持设施由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理，公司正在落实责任，建立规章，定期对已实施水土保持设施进行检查，出现异常情况采取对策措施，对损毁部分及时进行修复、加固，以确保水土保持设施的正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行基本正常。验收通过后，对转交给地方加以利用的水土保持设施，建设单位将按相关手续移交地方管理，由其落实管护制度，明确责任单位和责任人。

## 6.3建设管理

2015年5月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院签订完成自202井钻井工程的初步设计及施工图设计方案；中国石油西南油气田公司钻采工程技术研究院完成相关设计方案并取得批复；

2015年10月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司签订施工合同，中国石油川庆钻探工程公司川西钻探公司已完成主体施工，并出具相关施工总结报告及质量评定报告；

2015年11月，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿与中国石油西南油气田公司技术研究院签订监理合同，中国石油西南油气田公司技术研究院已完成主体施工监理，并出具相关监理总结报告及质量评定报告。

## 6.4水土保持监测

为及时、准确、全面地反映本施工期水土保持工程建设情况、水土流失动态、水土流失程度及其发展趋势，为水土流失防治、监督和管理决策主动服务、及时服务和超前服务，该项目《水土保持方案报告表》（报批稿）中编制了“水土保持监测”专章，规定对施工期自202井钻井工程水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施效果实施监测，同时明确了项目监测的点位、方法和频次，并在投资概算中计列了监测专项经费。

### 6.4.1 水土保持监测内容评价

（1）监测过程

为反映项目施工期水土保持工程建设情况、水土流失动态、水土流失程度及其发展趋势，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿于2015年10月对本工程开展施工期水土保持监测工作。

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿根据施工工期计划成立了该项目水土保持监测小组，监测单位于2015年10月，派遣技术人员深入现场，沿线路走向开展实地原地貌调查，对项目区水土流失背景值进行监测，为后期施工期水土流失量监测提供原始数据。

（2）监测方法

监测方法以实地调查监测、巡查监测为主，结合资料收集综合分析。

（3）监测点布置

根据路自202井钻井工程特点、水土流失的特点和水土保持措施布局特征，并考虑观测与管理的便利性，本项目共布设3个区域：井场工程防治区、辅助工程防治区、道路工程防治区3个区域。

水土保持监测点位分布表详见表6-1。

表 6-1                         水土保持监测点位分布表

| 监测区域 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 井场工程防治区 | 水土流失量的变化情况 | 实地调查、现场巡查法 | 每季度一次、雨季前后各一次 | 各边坡区域、表土剥离临时堆放区域。 |
|  | 辅助工程防治区 | 水土流失程度变化情况 | 实地调查、现场巡查法 |  |  |
|  | 道路工程防治区 | 水土流失程度变化情况 | 实地调查、现场巡查法 |  |  |

### 6.4.2监测结果与分析评价

（1）防治责任范围监测情况

根据《水土保持方案报告表》(报批稿)及沿滩区水务局于2017年6月以（夹水函[2010]18号）对该方案报告表进行的批复。批复的水土保持方案水土流失防治责任范围总面积为0.91hm2，其中项目建设区面积0.91hm2（永久占地0.62hm2，临时用地0.29hm2）。项目建设区包括井场工程防治区0.55hm2，辅助工程防治区0.29 hm2，道路工程防治区0.07hm2。

根据水土保持监测人员施工期水土保持监测，确定实际水土流失防治责任范围的总面积为0.91hm2，与《水土保持方案报告表》（报批稿）一致。

（2）弃土弃渣监测结果

经现场监测，该项目占地0.91 hm2，土石方开挖也主要是当地平整和站场基础开挖，该项目工程基础开挖的土石方采取就地摊平的方案，减少了工程的弃渣，井场基础的土石方开挖主要用于井场周围基础回填和作为建筑材料筛选利用，该项目实际上不存在永久弃渣，施工阶段对表土剥离采取临时拦挡措施，拦渣率达到99%。

（3）扰动地表面积监测结果

根据《水土保持方案报告表》（报批稿），方案批复的防治责任范围面积为0.91hm2，其中项目建设区0.91hm2。工程在施工过程中线路走向未发生变法，因此工程实际扰动面积较《水土保持方案报告表》（报批稿）未发生变化。

（4）水土流失防治措施监测结果

监测结果表明，自202井钻井工程工程实施的水土保持措施主要为工程措施、植物措施以及临时措施。工程措施包括土地整治工程等；植物措施以复耕为主；临时防护措施主要是施工过程中的临时防护措施、临时拦挡措施、临时排水措施。

（5）水土流失防治效果监测结果

该工程水土保持设施完成情况较好。工程实施后，扰动土地整治率达到了95.60%，水土流失总治理度为90.10%，无弃渣；土壤流失控制比为1.11，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为5%。除林草覆盖率外，该项目六大防治指标均达到《水土保持方案报告表》（报批稿）的目标值。

本项目临时占地为耕地，根据项目情况进行恢复原地貌，因此项目林草不达标，但是恢复耕地亦能够起到涵养水土的作用。

详见表6-2。

表6-2                         水土保持防治效果评价指标表

| 防治指标 | 二级标准值 | 修正后二级标准值 | 评估值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 95.00 | 95.0 | 95.60 | 是 |
| 水土流失总治理度(%) | 85.00 | 88.0 | 90.10 | 是 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 1.0 | 1.11 | 是 |
| 拦渣率(%) | 95.00 | 95.0 | 无弃渣 | 是 |
| 林草植被恢复率(%) | 95.00 | 98.0 | 100 | 是 |
| 林草覆盖率(%) | 20.00 | 12 | 5 | 是 |

### 6.4.3监测评估结论

自202井钻井工程工程水土保持监测工作主要是监测运行期间的水土流失状况，经监测单位实地调查，对项目区水土流失、水土保持措施和水土保持效益进行监测。监测结果显示：

（1）工程建设过程中未存在大面积高强度的土石方开挖和水土流失，工程建设主要以场地平整及基础的开挖和回填的形式，对当地微地形、地貌有一定的影响。

（2）自202井钻井工程工程实际发生的防治责任范围为0.91hm2，与《水土保持方案报告表》（报批稿）一致。

（3）该项目不存在永久弃渣，施工期临时堆土拦渣率为99%。

（4）自202井钻井工程工程实施的水土保持措施主要为工程措施、植物措施以及临时措施。

（6）工程实施后，扰动土地整治率达到了95.60%，水土流失总治理度为90.10%，无弃渣，土壤流失控制比为1.11，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为5%。除林草覆盖率外其余项项防治标准均达到《水土保持方案报告表》（报批稿）的目标值。

评估组认为：自202井钻井工程工程根据相关法律法规和规章的要求，开展了水土保持监测工作。目前已有的监测成果基本能够反映该项目施工期和运行期间的水土流失特点和水土保持状况。评估人员现场调查表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程总体布局合理，基本达到水土保持方案报告表的要求。运行期间工程区内水土流失基本得到控制，各项防治目标均已达到《水土保持方案报告表》（报批稿）的目标值，有效地防护了该项目建设造成的水土流失，植物措施总体评定为合格。水土保持监测成果详见《自202井钻井工程工程水土保持监测总结报告》。

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理内容评价

（1）监理机构

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿委托中国石油西南油气田公司工程技术研究院对自202井钻井工程工程建设期间的土建工程进行监理，并负责该项目建设期间的水土保持设施专项监理。

项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。

（2）监理过程

2015年10月开始，中国石油西南油气田公司工程技术研究院对自202井钻井工程工程施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。

中国石油西南油气田公司工程技术研究院于监理期间入驻现场开展监理工作，由于《水土保持方案报告表》（报批稿）中自202井钻井工程工程水土保持措施总投资为35.98万元，总投资小于3000万。按照《关于加强大中型开发建设项目水土保持理工作的通知》（水保[2003]89号）等相关规定及要求，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对自202井钻井工程工程未委托具有水土保持专项监理资质的相关单位开展水土保持专项监理工作，由主体工程监理单位中国石油西南油气田公司工程技术研究院将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。

（3）监理内容

监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（4）监理方法

该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工投产目标。

①质量控制方法

质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。

②进度控制方法

审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

③投资控制方法

协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。

以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。

审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。

严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。

严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。

### 6.5.2监理结果与分析评价

主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。

（1）水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：

①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；

②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；

③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；

④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；

⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。

（2）防治责任范围监理情况

《水土保持方案报告表》（报批稿）中明确该工程确定的防治责任范围为0.91hm2。其中项目建设区0.91hm2。项目建设区包括井场工程防治区（I）、辅助工程防治区（II）、道路工程防治区（Ⅲ）。

根据现场调查，自202井钻井工程工程建设过程中，最终确定该工程实际发生的防治责任范围共计0.91hm2，与批复的《水土保持方案报告表》一致。

（3）工程质量监理结果

监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将新建自202井钻井工程的水土保持措施划分为3个单位工程，15个分部工程，63个单元工程。

### 6.5.3监理评估结论

监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括斜坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，合格率100%，已栽植的苗木成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。

评估组认为：自202井钻井工程工程在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了水土保持监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。

监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理。水土保持监理成果详见《自202井钻井工程水土保持监理总结报告》。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据《自202井钻井工程水土保持方案报告表》（报批稿）及其批复文件（自沿水务01号），该项目扰动地表面积为0.91hm2，其中永久占地0.62hm2，临时用地0.29hm2。本项目水土保持方案中损坏水土保持设施共计0.91hm2，水土保持补偿费标准为2.0元/m2，补偿费为1.82万元。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿已缴纳水土保持补偿费。

## 6.7水土保持设施管理维护

根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿建设与运行管理实际情况，自202井钻井工程中的水土保持设施作为主体工程的一部分，在试运行期间的管护工作由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿负责，该公司制定了专门的管理维护制度。

运行期间，水土保持设施由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿管理，公司正在落实责任，建立规章，定期对已实施水土保持设施进行检查，出现异常情况采取对策措施，对损毁部分及时进行修复、加固，以确保水土保持设施的正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行基本正常。验收通过后，对转交给地方加以利用的水土保持设施，建设单位将按相关手续移交地方管理，由其落实管护制度，明确责任单位和责任人。

# 7结论

## 7.1结论

建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对自202井钻井工程建设中的水土保持工作较为重视，按照法定程序编报水土保持方案、施工过程中开展了水土保持监理和水土保持监测工作，同时也按照水保方案相关内容和有关法律法规要求进行了水土流失防治工作，有效地防治了工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

评估组在查看了该工程的土地整治工程、斜坡防护工程、植被建设工程和临时防护工程（查阅资料）等水土保持设施后，认为建设单位中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿对防治责任范围内的水土流失进行了较好的治理，完成了有关水土保持设施的建设和水土流失的治理任务，该工程的水土保持设施布局基本合理。并制定了较为完善的管理维护制度，现有耕地的成活率和保存率也比较高。项目区的生态环境较明显改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用，并有效地防治了工程建设期间的水土流失。自202井钻井工程工程水土保持各项措施质量总体上达到了工程验收标准，各项防治标准也达到方案目标值。

评估组在质量评估工作中检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录。认为自202井钻井工程工程在水土保持措施施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。水土保持工程的建设与管理也纳入了整个工程的建设管理体系中。施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要求。

综上所述，评估组认为自202井钻井工程工程基本完成了水土保持方案确定建设期的防治任务，水土保持投资较好落实，已完成的各项工程质量总体合格；水土保持设施的后续管理维护制度落实责任明确，保证了水土保持功能的有效发挥；水土保持设施总体上符合国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以通过水土保持设施验收。

## 7.2 遗留问题及建议

根据本次评估调查结果并综合各评估组的评估结论，提出自202井钻井工程工程的水土保持后续工作建议：

（1）建设单位在占用临时用地时采用土地复垦方案，本方案恳请当地政府按照相关移交手续中的条款落实相关土地复垦措施，改善临时用地土地生产力，减少临时用地造成的生态环境破坏和水土流失。

（2）加强水土保持设施的日常管理与维护，确保其正常运行，防止水土流失造成灾害性事故发生。

（3）建设项目进入运行期后，应加强与当地水土保持部门的合作，做好水土流失防治责任范围内的水土保持监督、监测。