丹夹复线丹棱输气管道建设工程

水土保持设施验收报告

| 项目建设单位 | ： | 四川新顺通天然气有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 验收编制单位 | ： | 重庆德和环境工程有限公司 |

二〇一九年十月

| 设计单位地址 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 项目联系人 | ： |  |
| 联系电话 | ： |  |
| 电子邮箱 | ： |  |

丹夹复线丹棱输气管道建设工程

水土保持设施验收报告

核定：

审查：

校核：

项目负责人：

编制人员：

| 人员名单 | 职称 | 编制章节 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高级工程师 | 前言、结论及建议 |  |
|  | 工程师 | 现场调查及工程概况 |  |
|  | 工程师 | 质量评定与分析 |  |
|  | 助理工程师 | 项目区概况 |  |
|  | 工程师 | 附图、附件 |  |

目  录

前言	1

1	项目及项目区概况	5

1.1	项目概况	5

1.2	项目区概况	29

2	水土保持方案和设计情况	35

2.1	主体工程设计情况	35

2.2	水土保持方案	35

2.3	水土保持方案变更	36

2.4	水土保持后续设计	37

2.5	复核与水保[2017]365号文中不予通过验收的条款	103

3	水土保持方案实施情况	38

3.1	水土流失防治责任范围	38

3.2	土石方平衡及流向情况	41

3.3	弃渣场及取土场设置	41

3.4	水土保持措施总体布局	41

3.5	水土保持设施完成情况	46

3.6	水土保持投资完成情况	73

4	水土保持工程质量	79

4.1	质量管理体系	79

4.2	各防治分区水土保持工程质量评价	83

4.3	总体质量评价	91

5	工程初期运行及水土保持效果	92

5.1	初期运行情况	92

5.2	水土保持效果	92

6	水土保持管理	97

6.1	组织领导	97

6.2	规章制度	98

6.3	建设管理	99

6.4	水土保持监测	99

6.5	水土保持监理	100

6.6	水行政主管部门监督检查意见落实情况	101

6.7	水土保持补偿费缴纳情况	101

6.8	水土保持设施管理维护	101

7	结论	103

7.1	结论	104

7.2	遗留问题安排	104

8	附件及附图	106

8.1	附件	106

8.2	附图	106

# 前言

1、项目建设背景及必要性

夹江、丹棱是四川主要陶瓷工业区，陶瓷产业也是夹江、丹棱地区的支柱产业。目前夹江、丹棱地区陶瓷企业多采用自制水煤气作为工业燃料，环境污染较大。为保持经济可持续发展，进一步推进绿化发展，淘汰落后的生产工艺和设备，加强环境保护，按照国家相关法律法规及国家产业政策要求，夹江县、丹棱县政府要求县域内陶瓷企业“煤改气”。为响应夹江和丹棱两县政府要求，满足夹江和丹棱地区陶瓷企业“煤改气”的用气需求，新顺通公司启动二次“煤改气”工作。

由于丹夹管线供气能力有限，近期内将出现较大供气缺口，无法满足沿线市场需求，丹夹复线的建设势在必行。丹夹复线起于夹江县马村乡马村调压站，止于丹棱县杨场镇杨场配气站。丹夹复线输气管道建设工程分为丹夹复线夹江输气管道建设工程和丹夹复线丹棱输气管道建设工程，本工程为丹夹复线丹棱输气管道建设工程。

综上所述，本项目属于地区能源基础设施建设，项目的建设是十分必要的。

2、项目概况

丹夹复线丹棱输气管道建设工程建设规模包括扩建金龙调压站1 座，扩建杨场配气站1 座；新建输气管道8.44km，设计输气规模80×104m3/d，设计压力4.0MPa，管径为DN250（Φ273mm）。项目位于眉山市丹棱县杨场镇境内。

本工程组成包括站场工程区、管道工程区、穿越工程区和堆管场区，工程占地6.06hm2，其中永久占地0.07m2，临时占地5.99hm2。本工程施工产生的土石方数量中总挖方2.57万m3（表土0.59万m3），总填方2.57万m3（表土0.59万m3），无弃方，无借方。

项目总投资1494.50万元，其中土建投资1076.31万元。工程实际开工时间为2018年5月，主体工程完工时间2019年4月，工期为12个月。

3、项目立项和建设情况

（1）2017 年7 月14 日，西南油气田燃气分公司出具了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程前期工作立项报告》；

（2）2017 年9 月，四川川油工程技术勘察设计有限公司编制完成了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程设计》；

（3）2017 年9 月，丹棱县住房和城乡规划建设局同意了本工程线路走向；

（4）2017年9月，《关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程初步设计（代可研）及概算的批复》，中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司，燃气司计（2017）38 号。

（5）2017年11月，四川川油工程技术勘察设计有限公司完成《丹夹复线丹棱输气管道建设工程》初步设计。

（6）2018年5月，项目施工单位进场进行施工准备。

（7）2019年4月，主体工程建成投产。

4、水土保持方案编报及审批过程

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》以及有关法律法规的要求，切实做好本项目的水土保持工作，2017年9月四川新顺通天然气有限责任公司委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司进行本项目水土保持方案的编制工作，四川省宇环气象电子工程科技有限公司接受委托后于2017年10月到项目建设地块进行现场勘查，并于2017年11月初编制完成了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》（送审稿）。2017年12月20日丹棱县水务局以“丹棱水函[2017]60号”文下发了《丹棱县水务局关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书的批复》对方案进行了批复。批复的水土保持方案作为主体工程下阶段开展水土保持工作的技术依据。

5、水土保持后续设计

四川新顺通天然气有限责任公司在批复的水土保持方案基础上，充分采纳了水土保持方案中的设计内容和要求，在2018年1月由四川川油工程技术勘察设计有限公司完成的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程初步设计报告》中做了进一步完善，特别是在排水工程和植物措施设计方面做了进一步细化，对绿化采用的树种、草种等进行了优化选择。

在初步设计的基础上，在2018年2月由四川川油工程技术勘察设计有限公司完成的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程施工图设计》中，对水土保持有关的排水、挡墙、绿化等进行设施工图设计。

6、水土保持监理

通过招投标，由四川华成油气工程建设监理有限公司承担本项目的主体监理和水土保持监理工作。监理单位于2018年5月进场，组建了现场监理部，派驻3名监理工程师进驻现场，根据建设单位的授权和合同规定，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“统一、精干、高效”的原则，实施全面监理。监理部按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同规定，对所有的质量活动与质量有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量，同时对工程的施工进度、投资及安全等方面进行控制。

通过现场监理管控，项目区内实施的各项水土保持分部工程及单位工程全部验收合格，试运行正常，施工进度基本按照水土保持“三同时”要求完成，施工期间未发生安全事故，工程资料已整理归档，现已具备验收条件。

7、水土保持监测

根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》中“生产建设项目水土保持监测实行分类管理。征占地面积大于10公顷或挖填土石方总量大于20万立方米的生产建设项目，由生产建设单位委托具备水土保持监测资质的机构开展水土保持监测工作；其他生产建设项目，鼓励生产建设单位开展水土保持监测工作。”本工程占地面积小于10公顷且挖填土石方量均小于10万立方米，可不开展水土保持监测工作，因此本项目监测为建设单位自行巡查监测。

8、分部工程、单位工程验收情况

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，结合建设单位提供相关资料和项目区现场踏勘情况，丹夹复线丹棱输气管道建设工程划分为3项单位工程，5项分部工程、200项单元工程，根据资料分析、现场测定，本项目单元工程合格率为100%，优良率为95%，分部工程优良率为100%，总体评定为合格；水土保持工程措施布局合理、施工质量符合设计和规范要求，植物成活率达90%以上，林草覆盖率基本达到相关防治目标要求。

根据《中华人民共和国水土保持法》中水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的规定，建设单位依据批复的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》等相关资料，对项目水土保持设施完成情况进行全面细致的踏勘和实地调查，比照水土保持方案设计工程量和投资进行核实，本次验收结论认为本项目水土保持工程建设质量合格，水土保持投资达到规划要求，水土保持设施已具备竣工验收条件。

2019年8月，建设单位委托我公司开展本工程水土保持设施验收工作，接受委托后，我公司立即组织水土保持相关专业技术人员，与建设单位、监理单位、监测单位和施工单位相关人员组成水土保持设施验收小组，验收小组现场实地踏勘，对实施的水土保持边坡防护措施、排水工程及植被恢复等措施进行实地量测，结合水土保持监理单位关于水土保持分部工程质量评定记录，编制完成了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持设施验收报告》，为丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持设施验收提供依据。

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 地理位置

本工程管道全线位于眉山市丹棱县杨场镇境内，输气管道起于王堰阀井，途经金龙调压站，止于杨场配气站。

管道自王堰阀井接管，向北敷设约700m 后进入金龙调压站，出站后继续向北敷设，在石子埂酒厂南侧向西穿越县道X147，后继续向北经过吴山埂、土地咀、古井村、铜瓦庙，进入杨场配气站。

项目地理位置详见附图1。

### 主要技术指标

项目名称：丹夹复线丹棱输气管道建设工程

建设地点：眉山市丹棱县杨场镇境

建设性质：新建建设类项目

建设单位：四川新顺通天然气有限责任公司；

建设规模：扩建金龙调压站1 座，扩建杨场配气站1 座；新建输气管道8.44km，设计输气规模80×104m3/d，设计压力4.0MPa，管径为DN250（Φ273mm）。

建设工期：实际开工时间为2018年5月，2019年4月主体工程完工，施工工期为12个月。

### 项目投资

丹夹复线丹棱输气管道建设工程总投资1494.50万元，其中土建投资1076.31万元。所需资金全部由建设单位自筹。

### 项目组成及布置

丹夹复线夹江输气管道建设工程起于王堰阀井，止于杨场配气站。新建D273 输气管道，长度8.44 km，设计压力4.0 MPa；扩建金龙调压站1 座，新增过滤、计量、调压、分输截断、放空等功能，扩建杨场配气站1 座，新增清管收球、过滤、计量、调压、进站截断、放空等功能。本工程穿越 X147 县道1 次/34m，穿越仁杨路1 次/18m，农村公路15次/84m，穿越小型河流及型型27次/123m。本工程沿线共设置4 处堆管场，每处堆管场临时占地400m2。

项目组成包括站场工程区、管道工程区、穿越工程区、堆管区。

#### 站场工程区

（1）金龙调压站扩建

金龙调压站位于丹棱县杨场镇金龙村，距北侧杨场镇3.50km，距北侧丹棱县城15km，西侧距X147 县道约260m。

金龙调压站为无人值守站，站内主要设施为调压计量橇装柜、仪控设施等。本工程在金龙调压站外东侧租地330m2，用来扩建工艺装置区。扩建工艺装置区（5m×18.5m）位于扩建区域中部，其北边与已建的金龙调压橇装柜齐平。在金龙调压站东侧约140m 处租地324m2，用来修建放空区。

金龙调压站扩建区现状

（2）杨场配气站工程区

杨场配气站位于丹棱县杨场镇朱沟村2 社，目前接收丹夹线上杨场阀室来气，向杨场片区陶瓷企业用户供气。该站靠近丹夹公路，地势平坦，交通便利。

本次改建将丹夹复线在末端与杨场配气站进站管线连接，接收丹夹复线来气进行过滤、计量、调压后，一部分供杨场配气站用户，另一部分反输进入丹夹线供丹棱方向用户。本工程仅对杨场配气站部分工艺装置进行改造或更换，无土石方开挖及回填，不扰动地表。

杨场配气站扩建区现状

#### 管道工程区

本工程新建输气管道 8.44km，设计输气规模80×104m3/d，设计压力4.0MPa，Ø273×7 L245N PSL2 无缝钢管。管道自王堰阀井接管，向北敷设约700m 后进入金龙调压站，出站后继续向北敷设，在石子埂酒厂南侧向西穿越县道X147，后继续向北经过吴山埂、土地咀、古井村、铜瓦庙，进入杨场配气站。

本工程管道主要经过浅丘、平坝地貌，地形起伏不大。管线长度约8.44km。管道水田作业带宽度10m，旱地为8m，林地为6m（林地横坡段施工作业带按10m考虑），局部地形受限制地段，可适当减少施工作业带宽度，施工作业带包括管沟沟槽、堆土区、短时间堆管、简单机械停放等。

表 1-1作业带地貌情况表

| 管道行政区 | 植被类型 | 长度（km） | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹棱县 | 水田 | 3.77 | 32960 |
|  | 园地 | 2.41 | 13060 |
|  | 灌木林 | 0.87 | 4320 |
|  | 乔木林 | 0.45 | 2040 |
|  | 旱地 | 0.71 | 4600 |
|  | 公路 | 0.08 | 400 |
|  | 河流 | 0.15 | 600 |
|  |  | 8.44 | 57980 |

#### 穿越工程

该段线路顶管穿越县道X147  1 次，顶管穿越仁杨路1次，乡村公路（水泥公路、机耕道）穿越11 次，小河、沟渠穿越27 次，无河流大、中型穿越。

管线所经区域乡村道路多为水泥公路，宽约3~3.5m，为缩短施工周期采用开挖加钢筋混凝土套管或盖板予以保护。套管规格RCP II600×2000 GB/T 11836-2009， 套管顶部距公路路面不小于1.2m，两端伸出公路坡脚或排水沟外2m。机耕道和碎石公路穿越同样采取上述穿越方式，管道穿越完成后对道路进行恢复，特别是村道（水泥路面）恢复标准按照原村道修建标准进行，恢复完成后建议施工单位与村政府签订验收合格协议。对乡村水泥公路穿越若在施工期间因当地村民阻扰大、协调困难的情况下，可根据地形条件采用顶管的方式穿越，但需经设计单位同意，顶管用套管规格DRCP Ⅲ 1000×2000GB/T11836-2009。

表 1-2输气管线穿越公路

| 序号 | 公路名称 | 桩号位置 | 路面宽度（m） | 穿越长度（m） | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥路 | D000～D001 | 2.9 | 10 | 大开挖加套管 |
| 2 | 水泥路 | D002～D003 | 3.4 | 8 | 大开挖加盖板 |
| 3 | 碎石路 | D005～D006 | 2 | 6 | 大开挖加盖板 |
| 4 | X147 县道 | D011～D012 | 12 | 34 | 顶管 |
| 5 | 水泥路 | D017～D018 | 3.2 | 8 | 大开挖加盖板 |
| 6 | 在建仁杨路 | D020～D021 | 6.4 | 18 | 顶管 |
| 7 | 水泥路 | D022～D023 | 2.8 | 12 | 大开挖加套管 |
| 8 | 水泥路 | D025～D026 | 4.2 | 6 | 大开挖加套管 |
| 9 | 水泥路 | D027～D028 | 3.2 | 6 | 大开挖加盖板 |
| 10 | 水泥路 | D028～D029 | 4 | 8 | 大开挖加套管 |
| 11 | 土路 | D032～D033 | 1 | 4 | 大开挖加盖板 |
| 12 | 土路 | D032～D033 | 2 | 6 | 大开挖加盖板 |
| 13 | 水泥路 | D035～D036 | 3.6 | 10 | 大开挖加盖板 |
| 合计 | 136 | 13次 |

管道沿线无大中型河流穿越，穿越小河、水沟等 27 次，水深一般0.3～1.0m 不等，水量随降雨量季节性变化。沟床以块石、卵石，充填物为细砂及粘性土，厚度一般大于0.5m，岸坡多块石、粘土或人工砌石组成。

表 1-3 输气管线穿越河流

| 序号 | 河流名称 | 桩号位置 | 次数 | 多年平均水（m） | 穿越长度（m） | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水渠 | D001～D002 | 2 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 2 | 水渠 | D002～D003 | 1 | 1 | 5 | 大开挖 |
| 3 | 小河 | D003～D004 | 1 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 4 | 水渠 | D003～D004 | 1 | 1 | 5 | 大开挖 |
| 5 | 小河 | D003～D004 | 1 | 4.6 | 20 | 大开挖 |
| 6 | 水渠 | D004～D005 | 4 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 7 | 水渠 | D011～D012 | 2 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 8 | 水渠 | D013～D014 | 3 | 1 | 5 | 大开挖 |
| 9 | 水渠 | D020～D021 | 1 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 10 | 水渠 | D021～D022 | 1 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 11 | 小河 | D022～D023 | 1 | 4.5 | 20 | 大开挖 |
| 12 | 水渠 | D025～D026 | 1 | 1 | 5 | 大开挖 |
| 13 | 河沟 | D028～D029 | 1 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 14 | 河沟 | D029～D030 | 1 | 1 | 5 | 大开挖 |
| 15 | 水渠 | D029～D030 | 1 | 1.2 | 5 | 大开挖 |
| 16 | 河沟 | D033～D034 | 1 | 1.6 | 6 | 大开挖 |
| 17 | 河沟 | D036～D037 | 1 | 1.5 | 6 | 大开挖 |
| 18 | 小河 | D037～D038 | 1 | 2 | 6 | 大开挖 |
| 合计 | 27 | / | 123 |  |

### 施工组织及工期

#### 施工组织

（1）施工标段划分

本项目土建施工采取总承包模式，由四川川油工程技术勘察设计有限公司EPC总包，新疆石油工程建设有限责任公司负责施工。

（2）主要材料及来源

①砂、石料

本工程施工所用砂石料不设料场进行开采，全部在周边具有合法开采手续的采场购买。采场开采产生的水土流失防治工作由开采单位负责。

②其他材料

工程所需其它建筑材料（包括水泥、钢筋、混凝土等）在丹棱县购买。

（3）施工生产区

本工程以管线施工为主。经查阅施工组织报告及现场调查，一般段管线施工将施工场地布设在施工作业带中，不另行设计。

（4）对外交通及施工道路

本工程沿线有众多现状道路，如省道、县道以及乡村公路，外部交通条件较好。针对部分路段，需要修建少量的临时施工便道。经统计，

管道工程改建施工道路便道1.00km。改建金龙调压站放空区时新建120m施工便道，施工便道连接站场与放空区域，路面宽3m。

（5）施工用水用电

施工用电：本项目施工用电由周边市政供电或农村电网接入。

施工用水：本项目施工用水由附近水库、河流接入。

（6）堆管场

管线沿线根据施工需要设置了4个堆管场，堆管场总占地面积0.16hm2，多布置在地势较平坦、便于施工的旱地和林草地。管线工程其它临时施工场地均布置在管线作业带内，未单独增加临时用地。

#### 施工工期

（1）计划工期

项目原计划于2018年1月开工，2018年3月完工，总工期3个月。

（2）实际工期

项目实际开工时间为2018年5月，2019年4月建成投产，实际工期为12个月。

### 土石方情况

根据资料收集整理，本项目土石方开挖量2.57万m3，回填2.57万m3，挖填平衡，不产生弃渣。其中基础开挖与回填1.98万m3，表土剥离与回覆0.59万m3，管线沿途土石方全部就近在作业带内回填、平整利用。表土施工期间就近堆放于施工场地内，后期用于植被恢复用土。

穿越小型河流的土石围堰所需土方就近从管线开挖中借取，穿越工程完成后围堰拆除并将土方再次运至附近管线作业带回填。

表1-4         项目土石方平衡统计表

| 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方 | 表土 | 小计 | 土石方 | 表土 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 管道工程 | 1.87 | 0.55 | 2.42 | 1.87 | 0.57 | 2.44 | 0.02 | 站场 |  |  |  |  |  |  |
| 站场工程 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.02 | 管道 |  |  |  |  |
| 穿越工程 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1.98 | 0.59 | 2.57 | 1.98 | 0.59 | 2.57 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |

### 征占地情况

根据资料收集与现场核查，本项目总征占面积6.06hm2，其中永久性征占地面积0.07m2，临时征占地面积5.99 m2。永久性征占地范围为站场工程，临时征占地范围为管道工程、穿越工程和堆管场。

工程原地貌占地类型包括林地、耕地、园地、水域及水利设施用地、公路用地，其中林地占用6360m2，耕地40170m2，园地13060m2，水利及水域设施用地600 m2，公路用地400 m2。具体见表1-5。

表1-5                     占地统计表                       单位：m2

| 行政区划 | 工程单元 | 工程占地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 旱地 | 水田 | 其他园地 | 沟渠 | 公路用地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 合计 |
| 丹棱县 | 站场工程 | 1010 |  |  |  |  |  |  | 1010 |
|  | 管道工程 | 4600 | 32960 | 13060 |  |  | 2040 | 4320 | 56980 |
|  | 穿越工程 |  |  |  | 600 | 400 |  |  | 1000 |
|  | 堆管场 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  | 合计 | 7210 | 32960 | 13060 | 600 | 400 | 2040 | 4320 | 60590 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目建设不涉及移民安置和专项设施改（迁）建，占用耕地、林地等由四川新顺通天然气有限责任公司统一实行经济补偿的方式解决。

## 项目区概况

### 自然条件

#### 地形地貌

丹棱县地处四川盆地西南部，区域上属新华夏系第三沉降带之西南端—扬子准地台—川中前陆盆地—川西台陷，是四川盆地向川西高原过渡的地带。项目区位于龙泉山断裂带和总岗山（新津—成都—德阳）断裂带之间，三苏场背斜之北西翼。项目区无发震断裂和浅埋全新活动断裂通过，仅表现为地表局部岩体比较破碎，区域地质较稳定。

丹棱县地势西北高，东南低。西北多山地，东南多浅丘平坝，丘陵约占土地总面积的54%。全县地貌分为平坝、台地、宽谷浅中丘、山麓深丘、低山窄谷五大单元，其中分别占全县总面积的9.81%、22.51%、24.53%、23.13%和20.02%。全县最高点老峨山海拔1142m，最低点在县境东南杨场镇徐坝村，海拔450m。

项目区地貌属浅丘地貌，丘体多呈串珠状、馒头状、台阶状，坡面平缓，坡角度一般5~15°，坡面多为旱地和林地。线路最高海拔527m，最低海拔475m，全线最大相对高差52m。

#### 气象

项目区属亚热带湿润季风气侯，气候温和，热量丰富，雨量比较充沛，四季分明；具有冬暖、春早、夏长、秋短的特点；且冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪少、平均风速小、湿度大，云雾多和日照少，干旱频率高。

项目区多年平均气温16.5℃，≥10℃积温6094℃，多年平均降雨量1232.8mm，降水集中在5~9 月，多年平均风速1.4m/s，全年无霜期314 天，本区无冻土。主要气象指标统计表1-5。

表1-6                   主要气象指标统计表

| 项 目 | 单 位 | 气象特征值 |
| --- | --- | --- |
| 气 温 | 多年平均气温 | ℃ | 16.5 |
|  | 多年极端最高气温 | ℃ | 39.7 |
|  | 多年极端最低气温 | ℃ | 0.5 |
| 风 速 | 多年平均风速 | m/s | 1.4 |
| 降雨量 | 多年平均降雨量 | mm | 1232.8 |
| 蒸发量 | 多年平均蒸发量 | mm | 1422.6 |
| 相对湿度 | 平均相对湿度 | % | 83 |
| 无霜期 | 多年平均无霜期 | d | 314 |

#### 水文

丹棱县地处岷江和青衣江分水岭地带，东部属岷江水系，西部属青衣江水系。县境内水资源丰富，有丹棱河、安溪河等大小溪河122 条，年径流量3.5 亿m3，建有中小型水库54 座，库流量4430万m3。

(1) 丹棱河

丹棱河属岷江水系，主河道长约26km，流域面积为140km2，丹棱河发源于石桥乡和顺河乡的低山区，源流海拔900m，该河流流经丹棱县政府所在地丹棱镇后，至沧浪堰有黑石河注入，至孙坝出丹棱县境，名为思蒙河，至青神县瑞丰乡注入岷江。丹棱河多年平均流量约4m3/s，最枯流量约0.5m3/s，洪峰流量大于100m3/s。丹棱河在丹棱县境段的水体功能主要是农灌、泄洪。

(2) 安溪河

安溪河，又名安河溪，属青衣江水系，安溪河主要流经洪雅县城东及丹棱县城西。安溪河源头有三：一自名山县蒙山伏牛迳黄金峡南流；一自洪雅县中山坪北流汇于徐河，下流合洪川为安河；一自雅安金鸡山水自县北曲折30 里来合，至猴子岩入雅河（青衣江）。青衣江支流安溪河在丹棱县境内流域面积174.84km2，主河道长约25.48km。河道宽度一般在6~15m，河岸高度5~10m。安溪河年流量为近亿立方米，水能蕴藏量1800 千瓦。

(3) 金牛河

金牛河，又名梧夙河、三洞河，古称潍甘水、金流江，发源于丹棱县与大岩山，属岷江水系。金牛河干流河长40km，流域面积270km2。金牛河河口年平均流量6.09m3/s，年径流量1.90 亿立方米，全流域平均径流深557mm。

本工程无大中型河流穿越，管道沿线主要穿越小型河流及型型，穿越采用大开挖方式，穿越施工避开了汛期，不影响河道行洪。穿越施工结束后应立即对穿越场地进行地貌恢复。

#### 土壤

丹棱县土壤的成土过程受地质影响显著，属岩层土类型。根据丹棱土壤普查资料，丹棱土壤分为5 个类9 个亚类，30 个土属，65 个土种，99 个变种。土壤以紫色土和紫色性水稻土为主，占全县耕地面积的72.7%。

项目区主要土壤类型为紫色土和水稻土，土壤现状为垦植指数高，土壤耕作性好，养分含量高，土壤的酸碱性在5.8~8.2 的范围内，以微酸性和中性为主，适宜植物发育生长，项目区表土可剥离厚度为30~50cm。

#### 植被

项目区植被类型属亚热带常绿阔叶林区。项目区以耕地为主，主要农作物为玉米、蔬菜、果木等季节性农作物。自然植被多为马尾松、杉木、柏木等亚热带常绿阔叶林；人工植被有茶叶、桑树、香桂、李、核桃、梨、杏等经济果林。项目区森林覆盖率约为46.20%。

#### 其他

本项目不涉及水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园重要湿地等。

### 水土流失及防治情况

#### 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类标准》（SL190-2007）关于全国土壤侵蚀类型区的划分，项目区属于西南土石山区，土壤容许流失量为500t/km2.a。。

根据水利部第一次全国水利普查水土保持普查成果，丹棱县微度水力侵蚀面积363.73km2，占土地总面积的80.95%，轻度水力侵蚀面积45.67km2，占土地总面积的10.16%；中度水力侵蚀面积29.41km2，占土地总面积6.55%；强度水力侵蚀面积8.98km2，占土地总面积的2.00%；极强度水力侵蚀面积1.03km2，占土地总面积的0.23%；剧烈水力侵蚀面积0.48km2，占土地总面积0.11%。丹棱县土壤侵蚀模数为783.31t/km2·a。

项目区土壤侵蚀模数背景值的确定主要根据项目所在区域的水土保持规划，结合现场踏勘项目区地貌类型﹑地质、土壤类型﹑地区的降雨情况、植被覆盖状况、地面组成物质等因子，综合分析确定原地貌土壤侵蚀模数背景值。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水发〔2014〕1723 号）确定，对水域、硬化地面、裸岩等无土体的微度流失区可不计背景值；对有土体的微度流失区，背景值可直接取300t/km2·a。微度以上的流失区，背景值一般取标准中的区间平均值。因此，分析得出扰动前土壤侵蚀模数背景值为988t/km2·a。

表1-7                   项目区各地类原地貌土壤侵蚀情况表

| 项目组成 | 占地类型 | 面积（hm2） | 坡度（°） | 林草覆盖率（%） | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数（t/km2a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场工程 | 耕地 | 0.08 | 0~5 |  | 微度 | 300 | 0.24 |
|  | 小计 | 0.08 |  |  |  | 300 | 0.24 |
| 管道工程 | 耕地 | 3.40 | 0~5 |  | 微度 | 300 | 10.20 |
|  | 耕地 | 0.40 | 5~8 |  | 轻度 | 1500 | 6.00 |
|  | 园地 | 0.60 | 5~15 | 30~45 | 中度 | 3750 | 22.50 |
|  | 林地 | 1.50 | 5~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 22.50 |
|  | 小计 | 5.90 |  |  |  | 1037 | 61.20 |
| 穿越工程 | 耕地 | 0.12 | 0~5 | 30~45 | 微度 | 300 | 0.36 |
|  | 林地 | 0.02 | 5~15 | 45~60 |  | 1500 | 0.30 |
|  | 交通运输用地 | 0.06 | 0~5 |  | 微度 | 300 | 0.18 |
|  | 水域及水利设施 | 0.02 | 0~5 |  | 微度 | 300 | 0.06 |
|  | 小计 | 0.22 |  |  |  | 409 | 0.90 |
| 堆管场 | 耕地 | 0.16 | 0~5 |  | 微度 | 300 | 0.48 |
|  | 小计 | 0.16 |  |  |  | 300 | 0.48 |
| 合计 | 6.36 |  |  |  | 988 | 62.82 |

#### 水土流失敏感区

项目区地质属于简单类型，本工程建设范围地址稳定，不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，也不属于生态脆弱区、国家规定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区；工程选址也避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区，没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站；另外，工程的建设不影响周边公共设施和工业企业。

#### 水土保持现状

近年来，丹棱县水土保持监督管理机构进一步完善，配备了专职水土保持执法人员，监督执法装备和办公条件有了较大改善，配备了计算机、照相机等执法工具。我县水土保持执法力度进一步加强，开发建设项目水土保持方案编制报批已基本制度化。全面落实水土保持“三同时”制度。县境内多个中央、省级大型项目都依法编报了水土保持方案，并积极组织实施。政府目标责任制的落实，提升了水土保持工作的社会地位，在发改、国土、环保、公安等相关部门的配合下，县境内的中、小建设项目绝

大多数能积极主动编报水土保持方案，并接受水行政机构的监督检查。在编报水土保持方案的同时，还依法交纳了水土保持补偿费。

进入2000 年以来，我县实施了治理水土流失为重要目标的退耕还林、农业综合开发、国土整治、国债水土保持项目等生态环境工程。经过这些项目的逐步实施，治理区水土流失得到有效遏制，水土流失面积减少，产业结构得到调整，促进了全县经济发展，改善了生态环境，使人们有了良好的生产、生活条件。：

1）推行小流域生态与农业综合治理工程，实行山、水、田、林、路统一规划，工程措施、植物措施、耕作措施合理配置，治理与开发相结合；

2）对25°以上坡坑塘水面采取退耕还林还草、坡改梯等措施，逐步减少其产生的水土流失；

3）改造幼残林，改善既有森林植被的林分结构，乔、灌、草相结合，增强林草植被的保水、固土能力；

4）增加水土保持投资，新建和改造并举，扩大水保工程数量和规模，完善其布局，提高抵御侵蚀的能力；

5）积极依靠生态系统的自我修复能力来开展生态修复工作，以恢复植被，改善生态，加快水土流失防治步伐；通过实施封禁管护等措施，促进植被自然恢复；

6）加强对江河流域重点地段进行绿化，实施江河两岸造林绿化工程；

7）加强建设项目水土保持管理，禁止向河流及饮用水源等区域随意丢弃土石方。

# 水土保持方案和设计情况

## 主体工程设计情况

（1）2017 年7 月14 日，西南油气田燃气分公司出具了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程前期工作立项报告》；

（2）2017 年9 月，四川川油工程技术勘察设计有限公司编制完成了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程设计》；

（3）2017 年9 月，丹棱县住房和城乡规划建设局同意了本工程线路走向；

（4）2017年9月，《关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程初步设计（代可研）及概算的批复》，中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司，燃气司计（2017）38 号。

（5）2017年11月，四川川油工程技术勘察设计有限公司完成《丹夹复线丹棱输气管道建设工程》初步设计。

## 水土保持方案

根据水土保持法律法规的有关规定，2017年9月，四川新顺通天然气有限责任公司委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司进行本项目水土保持方案的编制工作。接受任务后，方案编制单位于2017年11月初编制完成了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》（送审稿）。2017年11月23日，在丹棱县水务局主持召开了《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》（送审稿）的技术评审会，项目顺利通过评审。2017年12月20日丹棱县水务局以“丹棱水函[2017]60号”文下发了《丹棱县水务局关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书的批复》对方案进行了批复。批复的水土保持方案作为主体工程下阶段开展水土保持工作的技术依据。

## 水土保持方案变更

### 重大变更说明

根据《水利部<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)>的通知》(办水保〔2016〕65号)，项目实施阶段不存在水土保持重大变更。具体对照分析见表2-1。

表2-1                项目水土保持重大变更界定分析表

| 序号 | 条件 | 项目变化情况 | 是否为重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当补充或修改水土保持方案，报水利部门审批。 |
| 1 | 涉及国家级和省级水土流失重点预防区或重点防治区的 | 未变化 | 否 |
| 2 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 水保方案阶段，线路长度为8.60km，实际优化后8.44km。占地面积减少。 | 否 |
| 3 | 开挖填筑土石方量增加30%以上的 | 表土量剥离量增加，土石方量增加19% | 否 |
| 4 | 线性工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 水保方案阶段，线路长度为8.60km，实际优化后8.44km。横向位移超过300米的长度约0.46km，线路长度增加的5.4%。 | 否 |
| 5 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 改建施工道路1km，未新建施工道路 | 否 |
| 6 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 不涉及桥隧 | 否 |
| 二 | 水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的，生产建设单位应当补充或修改水土保持方案，报水利部门审批。 |
| 1 | 表土剥离量减少30%以上的 | 由于剥离面积增加，表土剥离量增加。。 | 否 |
| 2 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 植物措施面积不变。 | 否 |
| 3 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的。 | 未发生重大变化 | 否 |

### 其他变更

原水报方案中工程开工时间为2018年4月，完工时间为2018年9，工期为5个月。工程实际开工时间为2018年5月，全部完工时间为2019年4月，工期为12个月，总工期时段延后1个月。

## 水土保持后续设计

项目水土保持后续设计主要体现在主体工程初步设计和施工图设计中。

四川新顺通天然气有限责任公司在批复的水土保持方案基础上，充分采纳了水土保持方案中的设计内容和要求，在2017年9月由四川川油工程技术勘察设计有限公司完成的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程初步设计报告》中做了进一步完善，特别是在排水工程和植物措施设计方面做了进一步细化，对绿化采用的树种、草种等进行了优化选择。

在初步设计的基础上，在2018年1月由四川川油工程技术勘察设计有限公司完成的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程施工图设计》中，对水土保持有关的排水、挡墙、绿化等进行设施工图设计。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 方案设计水土流失防治责任范围

根据水土保持方案报告书及其批复文件，确定本工程水土流失防治责任范围总面积为6.36hm2，其中，项目建设区面积6.36hm2。项目区防治责任范围见表 3-1。

表 3-1     水土保持方案确定的水土流失防治责任范围       单位：hm2

| 序号 | 项目 | 方案确定防治责任范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| 1 | 站场工程 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 2 | 管道工程 | 5.90 | 0 | 5.90 |
| 3 | 穿越工程 | 0.22 | 0 | 0.22 |
| 4 | 堆管场 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 小计 | 6.36 | 0 | 6.36 |

### 实际发生水土流失防治责任范围

根据现场查勘和无人机遥测，结合建设单位提供的资料，并核查建设单位提供的用地文件，确定本工程建设期实际发生的防治责任范围面积为6.06hm2，其中，项目建设区面积6.06hm2，直接影响区面积0hm2。

表 3-2            实际发生水土流失防治范围           单位：hm2

| 序号 | 项目 | 实际防治责任范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| 1 | 站场工程 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 2 | 管道工程 | 5.70 | 0 | 5.70 |
| 3 | 穿越工程 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 4 | 堆管场 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 小计 | 6.06 | 0 | 6.06 |  |

### 防治责任范围变化分析

工程建设实际防治责任范围面积较《水保方案》确定的防治责任范围面积相比减少了0.3hm2，其中项目建设区面积减少了0.30hm2。

项目实际建设竣工后较水保方案批复的项目建设区、防治责任范围存在着一定的变化，产生变化的主要原因如下：

（1）项目建设区面积减少了0.30hm2

站场工程：站场工程区面价增加0.02 hm2，其中，金龙调压站永久占地面积减少了0.01 hm2，但增加调压站至放空区域的施工便道120m，因此站场临时占地增加0.03hm2。

管道工程：水保方案阶段，线路长度为8.60km，实际优化后调整为8.44km，线路总长度减少0.16km，同时优化管线走向，因此项目建设区面积减少了0.20hm2。

穿越工程及堆管场：本项目穿越工程包括道路穿越和河流及沟渠穿越，本项目道路穿越数量未发生改变，但在穿越过程中控制了施工面积，因此占地面积减少，本项目河流及沟渠穿越次数增加2次，但在穿越过程中控制了施工面积，因此占地面积减少。本项目在方案编制阶段布设4处堆管场。施工阶段在规划堆管场进行堆放，其余管道堆放至管道施工作业带

（2）直接影响区面积未发生变化

本项目在方案编制阶段将直接影响区计入项目建设区内，因此未单独计列面积。而在项目施工过程中，严格控制施工面积，未对周边造成影响及水土流失，因此直接影响区未增加。

项目防治责任范围变化详见表3-3。

表3-3             项目防治责任范围变化对比表             单位：hm2

| 项目 | 方案确定防治责任范围 | 实际防治责任范围 | 变化情况 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |  |  |
| 1 | 站场工程 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0.10 | +0.02 | 增加施工便道 |
| 2 | 管道工程 | 5.90 | 0 | 5.90 | 5.70 | 0 | 5.70 | -0.20 | 线路减少0.16km |
| 3 | 穿越工程 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.10 | 0 | 0.10 | -0.12 | 控制穿越施工面积 |
| 4 | 堆管场 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.00 |  |
| 小计 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.06 | 0 | 6.06 | -0.30 |  |

注：“+”表示增加，：“-”表示减少。

## 土石方平衡及流向情况

本工程土石方主要产生于管沟的开挖及回填，站场的扩建等。

### 方案设计土石方情况

据统计，施工产生的土石方数量中总挖方2.16万m3，其中土石方1.61万m3，表土0.55m3；总填方2.18m3，其中土石方1.63m3，表土0.55m3；外购释放0.02万m3，无弃方。

### 实际施工土石方情况

根据建设单位提供的工程建设资料，结合现场踏勘情况，工程施工期间实际土石方总挖方2.57万m3，其中土石方1.98万m3，表土0.59万m3；总填方2.57m3，其中土石方1.98m3，表土0.59m3；无借方，无弃方。

### 土石方变化情况

本项目施工阶段较方案阶段土石方增加0.41万m3，本项目在管线开挖过程中穿越较多的水田，因此管道埋深较深，同时坡比较大，因此土石方数量增加0.35万m3。同时剥离表土的厚度有所增加，更加重视表土资源的保护，因此表土增加0.04万m3。

## 弃渣场及取土场设置

项目土石方挖填平衡，未设置弃渣场、取土场。

## 水土保持措施总体布局

### 水土保持方案措施总体布局

#### 方案水土保持防治措施总体布局

方案设计阶段，根据预测本项目建设过程中各工程单元水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治目标，在对主体工程中具有水土保持功能的防护措施进行分析评价的基础上，结合水土流失防治分区、工程建设的特点和已有的防治措施，以管道工程区、站场工程区、堆管场区和穿越工程区等为重点治理单元，补充一些水土保持措施，使之形成一个完整的水土流失防治体系，以有效的控制项目建设区内的水土流失，保护项目区的生态环境，又能保证工程的建设和营运的安全。具体措施布局如下：

（1）站场工程防治区

站场工程区施工前进行表土剥离，并进行场地平整，施工中建筑本料及临时堆土采用防水彩条布遮盖；施工后期对工艺装置区周边铺设植草砖，站内空地及裸露土地进行植草绿化。

（2）管道工程防治区

作业带开挖前，首先对表土进行剥离。剥离表土及回填土堆放于作业带一侧，为防止降雨对临时堆土冲刷造成水土流失，方案对临时堆土增设临时覆盖措施。对于原土地利用类型为草地和林地的区域，在管道中线两侧 5m 内撒播草籽，在管道中心线两侧 5m 外的区域，撒播草籽和种植短根灌木。

（3）穿越工程区

穿越河流：对可剥离区域进行表土剥离，后期覆土整地，对河流两岸施工场地绿化；场地修建临时排水沟，出水口设临时沉砂池；对开挖临时堆土拦挡、覆盖；管道敷设结束后，两岸修筑护坡堡坎；拆除围堰。

穿越道路：本工程管道穿越道路采用顶管方式及大开挖。施工过程中，顶管作业将产生少量弃渣，弃渣可就近平铺于附近低洼处；开挖穿越的临时堆土就近堆放，雨季采取彩条布覆盖。顶管或开挖穿越结束后，恢复原有路面，施工迹地及时进行土地整治，并撒播草籽，减少因地面裸露造成的水土流失。

（4）堆管场防治区

堆管场主要占用土地类型为耕地，工程施工扰动和破坏程度较低。施工结束后采取土地整治措施恢复耕种。施工期间增加临时排水沟，排除场内积水，主要位置在坡面地带上游来水侧。

《水保方案》设计防治措施体系见表3.4-1。

表 3-4  《水保方案》设计防治措施体系表

| 防治分区 | 水土保持措施 |
| --- | --- |
| 管道工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离及回覆、覆土整地、复耕 |
|  | 植物措施 | 种植灌草 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 |
| 站场工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离、表土回填、整地 |
|  | 植物措施 | 种植草坪、植草地砖 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 |
| 穿越工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离、覆土整地、修筑田埂、土地整治 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 |
| 堆管场防治区 | 工程措施 | 土地整地、复耕 |

#### 方案水土保持措施量

表 3-5  《水保方案》设计防治措施及工程量表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 措施工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主体设计 | 备注 |
| 管道工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.52 | 耕地表土剥离厚度按 30cm，林草地表土剥离厚度按 25cm，表土剥离宽度为 4m |
|  |  | 表土回填 | 万m3 | 0.52 | 回填宽度和厚度与表土剥离一致 |
|  |  | 整地 | hm2 | 5.90 | 对占用地表进行翻动，并松土 |
|  |  | 复耕 | hm2 | 4.40 | 对原耕地进行修筑田埂，并恢复生产力。 |
|  | 植物措施 | 播撒草籽 | hm2 | 1.50 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例1:1:1，撒播量 60kg/hm2，共 90kg |
|  | 临时措施 | 彩条布覆盖 | m2 | 25800 | 对临时堆土进行临时苫盖 |
| 站场工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.02 | 耕地表土剥离厚度按 30cm，林草地表土剥离厚度按 25cm，表土剥离宽度为 4m |
|  |  | 表土回填 | 万m3 | 0.02 | 回填宽度和厚度与表土剥离一致 |
|  |  | 整地 | hm2 | 0.06 | 对占用地表进行翻动，并松土 |
|  | 植物措施 | 植草砖铺装 | m2 | 42 | 对站场内设备区外侧进行植草砖 |
|  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.05 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例1:1:1，撒播量 60kg/hm2，共 90kg |
|  | 临时措施 | 彩条布覆盖 | m² | 300 | 对材料进行苫盖 |
| 穿越工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 | 耕地表土剥离厚度按 30cm，林草地表土剥离厚度按 25cm，表土剥离宽度为 4.5m |
|  |  | 表土回填 | 万m3 | 0.01 | 回填深度和厚度同表土剥离 |
|  |  | 整地 | hm2 | 0.08 |  |
|  |  | 复耕 | hm2 | 0.08 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | hm2 | 1.50 | 三叶草、狗牙根和多年生黑麦草混播，比例1:1:1，撒播量 60kg/hm 2 ，共 90kg |
|  | 临时措施 | 彩条布覆盖 | m2 | 1000 | 对临时堆土进行苫盖 |
| 堆管场防治区 | 工程措施 | 整地 | hm2 | 0.16 |  |
|  |  | 复耕 | hm2 | 0.16 |  |

### 水土保持防治措施实际总体布局

通过实地勘测及资料查阅，项目实际实施的水土保持布设为：工程措施、植物措施和临时防护工程有机结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，在短时间内遏制和减少水土流失，利用水保林草植被蓄水保土，从而达到防止水土流失的目的。

（1）站场工程防治区

站场工程区施工前进行表土剥离，并进行场地平整，施工后期对工艺装置区周边铺设植草砖，站外空地及裸露土地进行植草绿化。

（2）管道工程防治区

作业带开挖前，首先对表土进行剥离。剥离表土及回填土堆放于作业带一侧，为防止降雨对临时堆土冲刷造成水土流失，对临时堆土增设临时覆盖措施。对于原土地利用类型为草地和林地的区域，在管道中线两侧 5m 内撒播草籽，在管道中心线两侧 5m 外的区域，撒播草籽。对地貌为耕地的采取修筑田埂、复耕。

（3）穿越工程区

对可剥离区域进行表土剥离，后期覆土整地，对河流两岸施工场地及道路两侧施工场地进行绿化及复耕；对开挖临时堆土拦挡、覆盖；管道敷设结束后，两岸修筑护坡堡坎；拆除围堰。

（4）堆管场防治区

堆管场主要占用土地类型为耕地，工程施工扰动和破坏程度较低。施工结束后采取土地整治措施恢复耕种。

#### 实际水土流失防治措施体系

结合主体工程施工及资料整理实际情况，实际防治分区与工程总体验收保持一致，将工程划分为管道工程区、站场工程区、穿越工程区、堆管场区。管道工程区、站场工程区内的施工便道、穿越工程区、堆管场区均属于临时占地，站场工程区内站场为永久占地。

防治分区与水土保持方案设计阶段基本无差异，措施体系局基本保持一致。

表 3-6                实际施工水土保持措施防治体系表

| 防治分区 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 站场工程区 | 工程措施 | 剥离表土 |
|  |  | 复耕 |
|  |  | 土地整治 |
|  | 植物措施 | 播撒草籽 |
|  |  | 铺设植草砖 |
| 管道工程区 | 工程措施 | 剥离表土 |
|  |  | 绿化覆土 |
|  |  | 全面整地 |
|  |  | 复耕 |
|  | 植物措施 | 撒草绿化 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 |
| 穿越工程区 | 工程措施 | 表土剥离 |
|  |  | 绿化附图 |
|  |  | 土地整治 |
|  | 植物措施 | 撒草绿化 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 |
|  |  | 临时拦挡 |
| 堆管场区 | 工程措施 | 复耕 |
|  |  | 土地整治 |
|  | 植物措施 | 撒草绿化 |

#### 实际水土保持措施量

根据工程完工报告和结算书，本工程在施工过程中以及施工末期，完成了主要的工程措施、植物措施及临时措施。实际完成防治措施工程量与《水保方案》设计防治措施工程量对比见表3-7。

#### 工程措施量统计

据主体工程监理资料、竣工验收资料等，项目完成的工程措施主要如下：

（1）管道工程防治区：土地整治2.40hm2，表土剥离0.55万m3，表土回填0.57万m3，复耕5.07 hm2。

（2）堆管场防治区：土地整治0.16hm2，复耕0.10 hm2。

（3）穿越工程防治区：土地整治0.10hm2，表土剥离0.02万m3，表土回填0.02万m3。

（4）站场工程防治区：土地整治360m2，表土剥离0.02万m3，复耕300m2。

详见表3-7。

表 3-7     实际完成工程措施工程量与方案设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 工程量 | 实际完成 工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 5.90 | 2.40 | -3.50 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.52 | 0.55 | +0.03 |
| 3 | 表土回填 | 万m3 | 0.52 | 0.57 | +0.05 |
| 4 | 复耕 | hm2 | 4.40 | 5.07 | -0.67 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 2 | 复耕 | hm2 | 0.16 | 0.10 | -0.06 |
| 三.穿越工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.08 | 0.10 | +0.02 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.01 | 0.02 | +0.01 |
| 3 | 表土回填 | 万m3 | 0.01 | 0.02 | +0.01 |
| 四、站场工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 3 | 复耕 | hm2 | — | 0.03 | +0.03 |

#### 植物措施量统计

据主体工程监理资料、竣工结算资料等，项目工程植物措施主要为栽植灌木和撒播草籽，绿化品种主要为黄荆、狗牙根、黑麦草、三叶草等。共计完成植物措施工程量如下：

（1）管道工程防治区：撒播草籽0.63hm2。

（2）堆管场防治区：撒播草籽0.06hm2。

（3）穿越工程防治区：撒播草籽0.10hm2。

（4）站场工程防治区：撒播草籽0.01 hm2，植草砖铺装150m2。

详见表3-8。

表 3-8  实际完成植物措施工程量与方案设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 1.50 | 0.63 | -0.87 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 三、穿越工程防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0 | 0.10 | +0.10 |
| 四、站场工程防治区 |  |  |  |  |  |
|  | 种植草坪 | hm2 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
|  | 植草砖 | m2 | 42 | 150 | +108 |

#### 临时措施量统计

在工程施工过程中，并对临时堆土、开挖边坡采用了彩条布覆盖及编织袋装填土挡护。完成的水土保持临时措施主要如下：

（1）管道工程防治区：彩条布覆盖6000.00m2。

（2）穿越工程防治区：编织袋装填土挡护3000m3，彩条布覆盖800.00m2。

临时措施实施完成工程量详见表3-9。

表 3-9 实际完成临时措施工程量与设计工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增加（+）/减少（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩条布覆盖 | m2 | 25800.00 | 6000.00 | -19800 |
| 二.穿越防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩条布覆盖 | m2 | 1000.00 | 800.00 | -200 |
| 2 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 0 | 3000 | +3000 |
| 三、站场工程防治区 |  |  |  |  |  |
| 临时措施 | 彩条布覆盖 | m² | 300 | 0.00 | -300 |

### 水土保持措施布局对比分析

通过对比，项目建设时实际实施水土保持布局较方案编制时的水土保持措施布局有一定变化，但工程措施、植物措施、临时措施整体完整，基本形成较好的水土流失防治措施体系。具体对比情况详见表3-2。

表3-10                  水土保持布局实施情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 方案设计 | 实施施工 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程区 | 工程措施 | 剥离表土 | 剥离表土 | 增量实施 |
|  |  | 绿化覆土 | 绿化覆土 | 增量实施 |
|  |  | 全面整地 | 全面整地 | 减量实施 |
|  |  | 复耕 | 复耕 | 减量实施 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 减量实施 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 临时覆盖 | 实施 |
| 站场工程区 | 工程措施 | 剥离表土 | 剥离表土 | 实施 |
|  |  | 绿化覆土 | 绿化覆土 | 未实施 |
|  |  | 全面整地 | 全面整地 | 减量实施 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 实施 |
|  |  | 植草地砖 | 植草地砖 | 实施 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | —— | 未实施 |
| 穿越工程区 | 工程措施 | 剥离表土 | 剥离表土 | 增量实施 |
|  |  | 绿化覆土 | 绿化覆土 | 增量实施 |
|  |  | 全面整地 | 全面整地 | 增量实施 |
|  |  | 复耕 |  | 未实施 |
|  | 植物措施 | —— | 撒草绿化 | 增量实施 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 临时覆盖 | 实施 |
|  |  | —— | 临时拦挡 | 增设 |
| 堆管场防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 全面整地 | 减量实施 |
|  |  | 复耕 | 复耕 | 减量实施 |
|  | 植物措施 | —— | 撒草绿化 | 增量实施 |

通过对比，方案编制时布设的全面整地、部分临时覆盖、站场的表回覆在工程实际施工时并未实施。各项防护措施布局变化产生的原因主要如下：

（1）管线作业带防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

增加措施情况：《水保方案》设计的表土剥离、表土回填在建设过程中有较大幅度增加，主要是因为管线作业带在建设过程中实际统计占用耕地、林草地面积有所增加，在施工过程中，施工单位对表层土进行剥离并在管沟外侧堆放，在施工末期将表层土回填后，对耕地和林草地进行了全部整治。

减少措施情况：《水保方案》设计的土地整治建设工程量有所减少，由于管线的线路优化，管线场地减少，因此土地整治面积减少。《水保方案》设计的复耕及修建田埂减少，由于在方案中对临时占用耕地的后期恢复生产力得数量过多。

②植物措施

减少措施情况：在实际施工中，管线的优化，线路经过林草地面积减少，因此后期结束占地后，需恢复地貌面积减少。

③临时措施

减少措施情况：根据调查，管线在施工过程中地势较陡路段的裸露边坡的彩条布苫盖，因此苫盖数量减少。

（2）堆管场防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

由于堆管场的数量及面积变化较小，但部分堆管场的位置发生变化，因此占压后恢复部分耕地，其余进行植被的恢复，因此复耕面积减少

②植物措施

根据实际占地情况，对原林草地进行撒播草籽进行恢复。

（3）站场工程防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

①工程措施

由于站场结构发生改变，其中新增部分面积用于放空区域，同时增加部分施工便道，因次本项目在站场及放空区域未实施表土回覆及土地整治，仅在施工便道位置实施土地整治及复耕等措施。

②植物措施

在施工便道无法复耕区域进行撒播草籽等绿化措施

（4）穿越工程防治区水土保持措施量变化情况及原因分析

增加措施情况：在实际施工中，穿越工程面积相较《水保方案》设计有增加，因此工程措施表土剥离、表土回填、场地整治恢复增加；植物措施也增加扰动区域内的恢复绿化；临时措施减少了彩条布苫盖、但增加了对临时土石方的土袋拦挡。

## 水土保持投资完成情况

### 水土保持方案批复投资

根据《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》（报批稿），本项目水土保持投资估算为61.24万元（其中主体工程中具有水土保持功能工程的投资为9.69万元，方案新增投资为51.55万元），其中工程措施15.97万元，植物措施1.52万元，临时措施10.48万元，监测措施4.00万元，独立费用投资17.07万元，基本预备费3.93万元，水土保持补偿费8.27万元。水土保持方案批复水土保持投资统计表详见表3-21。

表3-11              水土保持方案批复水土保持投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 主体已列水土保持投资 | 新增水土保持措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建安 工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 小计 |  |
| 一 | 工程措施 | 8.81 | 7.16 |  |  |  | 7.16 | 15.97 |
| 1 | 站场工程区 |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |
| 2 | 管道工程区 | 8.81 | 6.27 |  |  |  | 6.27 | 15.08 |
| 3 | 穿越工程区 |  | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.27 |
| 4 | 堆管场区 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 二 | 植物措施 | 0.40 |  | 1.12 |  |  | 1.12 | 1.52 |
| 1 | 站场工程区 | 0.40 |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 2 | 管道工程区 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 | 1.12 |
| 三 | 监测措施 |  | 3.50 |  | 0.50 |  | 4.00 | 4.00 |
| 1 | 监测费用 |  | 3.50 |  | 0.50 |  | 4.00 | 4.00 |
| 四 | 临时措施 |  | 9.99 |  |  |  | 9.99 | 9.99 |
| 1 | 站场工程区 |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.11 |
| 2 | 管道工程区 |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 | 9.09 |
| 3 | 穿越工程区 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 4 | 其他临时工程 |  | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 五 | 独立费用 |  |  |  |  | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 2 | 科研勘察设计费 |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | 竣工验收技术评估费 |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 一至五部分合计 | 9.69 |  |  |  | 39.35 | 49.04 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 3.93 | 3.93 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 8.27 | 8.27 |
|  | 总投资 | 9.69 |  |  |  |  | 51.55 | 61.24 |

### 水土保持实际完成投资情况

结合本工程实际施工情况，通过查阅工程竣工结算资料，本次竣工验收报告将主体工程中实施完成的具有水土保持功能措施投资纳入验收范围。经统计，本项目实际完成水土保持投资为62.80万元，工程措施费为9.81万元，植物措施费1.44万元，临时措施费23.78万元，水土保持独立费19.50万元，基本预备费0.00万元，水土保持补偿费8.27万。水土保持方案批复水土保持投资统计表详见表3-12。

表3-12                  实际发生水土保持投资统计表

| 工程项目及名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 投资小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 9.81 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  | 9.52 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 2.40 | 1654.10 | 0.40 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.55 | 13.81 | 0.00 |
| 3 | 表土回填 | 万m3 | 0.57 | 17.04 | 0.00 |
| 4 | 复耕 | hm2 | 5.07 | 18000.00 | 9.13 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  | 0.21 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.16 | 1654.10 | 0.03 |
| 2 | 复耕 | hm2 | 0.10 | 18000.00 | 0.18 |
| 三.穿越工程防治区 |  |  |  |  | 0.02 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.10 | 1654.10 | 0.02 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.02 | 13.81 | 0.00 |
| 3 | 表土回填 | 万m3 | 0.02 | 17.04 | 0.00 |
| 四、站场工程防治区 |  |  |  |  | 0.06 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.04 | 1654.10 | 0.01 |
| 2 | 表土剥离 | 万m3 | 0.02 | 13.81 | 0.00 |
| 3 | 复耕 | hm2 | 0.03 | 18000.00 | 0.05 |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 1.44 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  | 0.54 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.63 | 8548.25 | 0.54 |
| 二.堆管场防治区 |  |  |  |  | 0.05 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 | 8548.25 | 0.05 |
| 三、穿越工程防治区 |  |  |  |  | 0.09 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.1 | 8548.25 | 0.09 |
| 四、站场工程防治区 |  |  |  |  | 0.68 |
|  | 种植草坪 | hm2 | 0.01 | 8548.25 | 0.01 |
|  | 植草砖 | m2 | 150 | 45 | 0.68 |
| 第三部分 | 监测措施 |  |  |  | 0.00 |
| 第四部分 | 临时措施 |  |  |  | 23.78 |
| 一.管道工程防治区 |  |  |  |  | 6.42 |
| 1 | 彩条布覆盖 | m2 | 6000 | 10.7 | 6.42 |
| 二.穿越防治区 |  |  |  |  | 17.36 |
| 1 | 彩条布覆盖 | m2 | 800 | 10.7 | 0.86 |
| 2 | 编织袋装填土挡护 | m3 | 3000 | 55 | 16.5 |
| 三、站场工程防治区 |  |  |  |  | 0 |
| 临时措施 | 彩条布覆盖 | m² | 0 | 10.7 | 0 |
| 第五部分 | 独立费用 |  |  |  | 19.50 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.50 |
| 2 | 科研勘察设计费 |  |  |  | 6.00 |
| 3 | 水土保持监理费 |  |  |  | 5.0 |
| 4 | 竣工验收技术评估费 |  |  |  | 8.0 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  | 0 | 0 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 0 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 8.27 |
|  | 水土保持总投资 |  |  |  | 62.80 |

### 水土保持投资变化原因分析

表3-13          水土保持投资实际完成情况表            单位：万元

| 工程项目及名称 | 方案 批复 | 工程实际投资 | 相差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 | 15.97 | 9.81 | -6.16 | 复耕量减少、土地整治面积减少 |
| 第二部分 | 植物措施 | 1.52 | 1.44 | -0.08 | 线路优化减短，撒草绿化面积减少 ， |
| 第三部分 | 监测措施 | 4.00 | 0.00 | -4.00 | 建设单位自行监测 |
| 第四部分 | 临时措施 | 9.99 | 23.78 | 13.79 | 增加临时拦挡，减少临时苫盖 |
| 第五部分 | 独立费用 | 17.07 | 19.50 | 2.43 | 实际情况增加 |
|  | 基本预备费 | 3.93 | 0.00 | -3.93 | 未发生 |
|  | 水土保持补偿费 | 8.27 | 8.27 | 0 | 已缴纳 |
| 合计 | 61.24 | 62.80 | 1.56 |  |

按照批复的《丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书》（报批稿），建设期水土保持估算总投资61.24万元，经过查阅工程结算、竣工决算及竣工决算分析报告等资料，工程建设过程中共完成水土保持措施投资62.80万元，比方案投资增加1.56万元。主要原因：

（1）工程量减少

线路优化减少0.16km，相对应的占地面积等都有所减少，导致相应的措施工程量减少，投资降低。

（2）措施量减少

堆管场区及站场区内临时便道以压占为主，施工单位根据实际情况，未实施表土剥离和回覆措施，导致对应的工程措施和临时措施投资降低。

（3）工程措施数量增加，工程材料单价、人工单价随市场行情变化

根据主体施工需要，工程材料和人工单价也随着市场变化略有上涨；

（4）独立费用及基本预备费变化

水土保持方案批复后到实际产生相应独立费用时，独立费用中的子项发生变化，如水土保持监测滞后监测，水土保持监理纳入主体工程监理，同时受法律法规变化，水土保持技术文件咨询服务为实际发生，因此造成该项投资相应增加。

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

### 管理体系及管理制度

工程建设全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理亦纳入整个工程的建设管理体系中。工程项目部处作为业主职能部门负责丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持工程的实施和完善。指挥部对该项目的质量、工期、投资及建设管理负责，指挥部下设行政办公室、 工程技术质量管理处、合同管理处、总监办、财务处、设备处、物资处、中心实验室、人事处，全面实施该项目的建设管理任务。

丹夹复线丹棱输气管道建设工程在工程建设管理过程中，严格执行工程招标投标制，由公开招标择优选择施工队伍和监理单位，通过招标，整个工程共划分为1个土建合同进行综合建设。

水土保持工程的建设监理由工程建设监理统一进行组织和安排，充分发挥监理工程师的作用，建立了以监理工程师为中心、各工程师代表分工负责的全过程、全方位的质量监理体系，将水土保持工程的建设与管理亦纳入到了整个工程的建设管理体系中，对工程建设的建设管理起到了重要的作用。

### 建设单位质量保证体系及措施

在水土保持工程建设过程中，项目部始终把工程质量放在重中之重来抓，实行全过程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，按照住建部有关规定，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理 制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则，并实行全方位、全过程 的监理。指挥部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程 部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，指挥部还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

### 设计单位质量保证体系及措施

设计单位按照全面质量管理的要求，确定本项目设计质量管理的目标，建立 健全质量保证体系，加强质量管理工作，全面提高设计单位质量管理水平。

（1）建立健全质量管理的长效机制。设计单位全面建立健全质量责任管理 制度，科学划分本单位法人代表、业务经理、技术部门负责人、校审人员、勘察 设计人员的质量职责范围，并形成长效机制，设置了必要的质量保证组织。

（2）建立设计图纸和技术文件的设计质量审查制度。设计单位严格落实“一 校二审”三级审核制度，严格执行签字签章制度。设计文件经三级审核合格后方 盖章出图，报送施工图审查机构进行审查。

（3）建立健全质量监督检查制度。设计单位严格按照有关规定选派技术职 称和勘察设计技术水平与质量管理要求相适应的、符合任职资格条件的人员，承 担工程设计文件的审核、审定工作。

（4）建立健全设计文件档案管理制度。成果资料和设计文件是工程建设的 依据，为保证对设计质量全过程进行系统的管理，在勘察设计过程中收集所必须 的文件和资料，进行规范整理，并根据有关要求认真做好了勘察设计文件的档案 管理工作。

（5）建立健全现场服务制度，切实加强现场服务工作。设计单位认真做好 了经审查合格并备案的施工图文件交底工作，对存在疑问或问题的及时进行了解 答和处理，施工现场技术服务工作及时到位。

### 监理单位质量保证体系及措施

监理单位与指挥部签订分期责任书，按照《监理合同》要求，监理单位编制 了《监理规划及实施办法》，监理单位根据工程项目制定了具体的《环境保护与水土保持工程监理实施办法》、《工程质量控制程序》、《工程质量处罚实施细则》，并发送施工单位，现场监理依照监理细则进行监理，做 到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项 目的施工程序和施工方法；把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验合格后方可使用；在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，重要的护坡工程项目实行施工过程的旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的限时纠正。

### 质量监督单位保证体系及措施

丹夹复线丹棱输气管道建设工程建设实行“政府监督、企业自检、社会监理、指挥部稽查”的质量监督保证体系。项目建设期间接受广西壮自治区河池市质监站对工程建设质量进行监督检查，以保证工程的建设质量可靠、达标。

### 施工单位质量保证体系及措施

在工程建设过程中，对水土保持工程的建设单位选择上重点考虑和选择了实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好、保证施工质量的施工单位（施工企业）进行施工，该类施工企业都有一整套完善的质量管理措施和质量保证体系， 一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院2000年1月30日279号令以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，明确技术负责人及行政负责人接受业主、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照IS09001或IS09002质量标准体系要求，成立以项目经理为组长、项目总工程师和项目副经理为副组长的质量保证小组，贯穿施工全过程，把好质量关。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

（1）施工准备阶段质量管理。主要完善做好以下几项内容：

①项目总工主持编写本工程项目质量管理计划，由项目经理发布实施；

②项目总工主持编制各单项工程作业的质量保证技术措施；

③对施工人员进行技术交底工作；

④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；

⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；

②项目部设立专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；

③做到每单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、 质量及安全保证措施；

④严格做到施工过程中实行“三检制”（班组自检、施工队复检、项目部终 检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有 查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过）， 只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；

⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验。凡不合格的材料、半成品、 成品都不得使用；

⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，设立专职质检员，进行全过程的跟踪监督；

⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应责任。总之，参加丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持工程建设的单位，由于自身的质量管理体制基本上是建立和健全的，在建设过程中己有相应的措施和制度作保障，从而确保了工程的施工质量。

## 各防治分区水土保持工程质量评价

### 项目划分及结果

（1）划分依据

1、单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为土地整治工程、临时防护工程、植被建设工程；

2、分部工程：按照功能相对独立，工程类型的原则划分，按本项目实际情况划分为场地整治、点片状植被、线状植被、覆盖、拦挡等分部工程；

3、单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。

工程质量评定项目划分标准见表4-1。

表4-1             工程质量评定项目划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 1、场地平整及全面整地每0.1hm2作为一个单元工程，不足0.1hm2的作为一个单元。 2、表土收集与回覆每100 m3作为一个单元工程，不足100m3的作为一个单元。 | 参照水土保持工程质量评定规程（SL336-2006） |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 本项目点片状植被：按图斑设计，每0.1hm2作为一个单元工程，不足0.1hm2的作为一个单元。 |  |
|  | 线状植被 | 本项目线状植被：按长度设计，每100m作为一个单元工程，不足100m的作为一个单元。 |  |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 每个单元工程量为50m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程 |  |
|  | 覆盖 | 按面积划分，每1000m2为1个单元工程 |  |

（2）划分结果

根据水土流失防治分区，结合工程特点对工程内所有单位工程、分部工程、单元工程进行划分，本项目措施单元工程划分情况见表4-2。

表4-2          本项目措施单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 管道工程区 | 全面整地 | hm2 | 2.40 | 24 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 万m3 | 0.55 | 55 |
|  |  | 堆管场区 | 全面整地 | hm2 | 0.16 | 2 |
|  |  | 穿越工程区 | 全面整地 | hm2 | 0.10 | 1 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | m3 | 0.02 | 2 |
|  |  | 站场工程区 | 全面整地 | hm2 | 0.04 | 1 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | m3 | 0.02 | 2 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 站场工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.01 | 1 |
|  |  | 堆管场区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.06 | 1 |
|  |  | 穿越工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.10 | 1 |
|  | 线状植被 | 管道工程区 | 播撒草籽 | hm2 | 0.63 | 63 |
| 临时防护工程 | 覆盖 | 管道工程区 | 防雨布覆盖 | m2 | 6000 | 6 |
|  |  | 穿越工程区 | 防雨布覆盖 | m2 | 800 | 1 |
|  | 拦挡 | 穿越工程区 | 土袋挡墙 | m3 | 3000 | 40 |
| 3 | 5 | 合计 |  |  |  | 200 |

### 各防治区工程质量评定

（1）质量评定办法

根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，对丹夹复线丹棱输气管道建设工程区内实施的水土保持措施进行评价，评价内容包括单位工程、分部工程及单元工程。工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的，其评定等级分为优良、合格和不合格三级。质量等级评定标准详见表4-3。

表4-3     水土保持工程措施质量评定方法

| 项目 | 质量等级 | 评定标准 |
| --- | --- | --- |
| 分部工程 | 合格 | ①单元工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格。 |
|  | 优良 | ①单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过任何质量事故；②中间产品质量全部合格，其中混凝土质量达到优良。 |
| 单位工程 | 合格 | ①分部工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格；③外观得分率达到70%以上；④施工质量检验资料齐全。 |
|  | 优良 | ①分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过重大质量事故；②中间产品质量全部合格，其中混凝土质量达到优良，原材料产品质量合格；③外观得分率达到85%以上；④施工质量检验资料齐全。 |
| 质量评定 | 合格 | 单位工程质量全部合格可评定为合格。 |
|  | 优良 | 单位工程质量全部合格可评定为合格，其中有50%以上达到优良，且主要单位工程质量优良。 |

（2）工程措施质量评定

工程措施质量评定采用现场抽查的方式，以技术文件、施工档案为依据，进行工程量完成情况及外观质量检测的评定工作，方法是抽样复核与调查、重要单位工程面核查、其它单位工程则核查关键部位。

本次评定检查按照突出重点、涵盖各种水保措施类型的原则，在查阅工程设计、监理、分部工程验收资料的基础上，通过查阅工程检测资料，复核工程原材料、混凝土强度、砂浆标号是否符合设计要求；通过检查施工记录，验收隐蔽工程质量是否符合要求；通过现场量测工程外型尺寸，估算完成工程量，并与上报的工程量核对；通过现场量测和观察，检查工程外观质量和工程缺陷；通过工程设计、施工、监理资料和现场检查结果，分析工程运行情况，综合评价质量等级。

在对项目监理资料、过程管理资料、竣工资料检查后表明：建设单位档案管理规范，竣工资料齐全，主体工程中的水土保持建设按照有关规程规范要求，坚持了对原材料、外购配件的检验，严格施工过程的质量控制程序，各项治理证明文件完整，资料齐全。同时，还对施工原始记录、材料检验报告，过程自检自验资料进行了重点抽查，各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006)，工程质量评定项目划分标准，丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持工程措施分为1项单位工程，1项分部工程、87项单元工程。工程措施单元工程质量评价情况见表4-4所示。

表4-4          本项目工程措施单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 工程名称 | 单元工程数量 | 合格 数量 | 优良 数量 | 合格率（%） | 优良率（%） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 管道工程区 | 全面整地 | 24 | 24 | 22 | 100.0 | 92 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 55 | 55 | 50 | 100.0 | 91 | 优良 |
|  |  | 堆管场区 | 全面整地 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 全面整地 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  | 站场工程区 | 全面整地 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
| 1 | 1 | 合计 |  | 87 | 87 | 80 | 100.0 | 92 | 优良 |

通过现场核查，单元工程合格率100%，优良率达92%，总体质量评定为优。工程建设区域内相应水土保持工程措施布局到位，工程措施质量符合设计和规范要求，总体评价为优良，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。

综上所述，验收认为：丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持工程措施符合有关技术规范、标准的规定和设计要求，达到水土流失防治要求，己具备水土保持设施竣工验收的条件。

（3）植物措施质量评定

本工程水土保持植物措施质量评定主要采取查阅相关资料，并结合外业调查核实的方法。根据植物措施实施点位多、各区域相对集中的特点，植物措施外业调查主要采用全面调查和抽样调查相结合的方式。本次验收通过分析建设单位提供的资料及现场调查，按植物措施实施顺序进行检查，以成活率、合格率和外观质量来确定植物措施的优劣。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006)，工程质量评定项目划分标准，丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持植物措施分为1项单位工程，2项分部工程、66项单元工程，植物措施单元工程质量评价情况见表4-5 所示。

表4-5          本项目植物措施单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 工程名称 | 单元工程数量 | 合格 数量 | 优良 数量 | 合格率（%） | 优良率（%） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 站场工程区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  | 堆管场区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100 | 优良 |
|  | 线状植被 | 管道工程区 | 播撒草籽 | 63 | 63 | 60 | 100.0 | 95 | 优良 |
| 1 | 2 | 合计 |  | 66 | 66 | 63 | 100.0 | 95 | 优良 |

根据实地测定，植被成活率达到90%以上，总体合格率100%，优良率95% 质量等级评定为合格。

综合上述评定统计，验收认为：从总体绿化情况看，站场工程区外侧施工便道绿化较好，绿化区域内草成活率较高、效果明显、林草品种选择合理、运行期抚育管理工作有专人负责，绿化层次分明、景观效果较好。管道工程区域由于在上半年施工结束后实施撒草绿化，且撒草密度高，撒草后萌发率较高，植被单元工程生长形势良好。达到验收要求。

（4）临时措施质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006)，工程质量评定项目划分标准，丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持临时措施分为1项单位工程，2项分部工程、47项单元工程，临时措施单元工程质量评价情况见表4-6所示。

表4-6          本项目临时措施单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 工程名称 | 单元工程数量 | 合格 数量 | 优良 数量 | 合格率（%） | 优良率（%） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时防护工程 | 覆盖 | 管道工程区 | 防雨布覆盖 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 防雨布覆盖 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 优良 |
|  | 拦挡 | 穿越工程区 | 土袋挡墙 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 10.0 | 优良 |
| 1 | 1 | 合计 |  | 47 | 47 | 47 | 100.0 | 100 | 优良 |

通过现场核查，单元工程合格率100%，优良率达100%，总体质量评定为优良。工程建设区域内相应临时措施基本满足期间水土保持要求，临时措施质量符合设计和规范要求，总体评价为合格，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。由于工程施工期己过，部分临时措施工程质量无法进行核实，因此评定工作组主要通过查阅工程施工、监理等方面的资料，并对项目区现场勘察复核临时措施实施到位情况。

经统计分析，验收认为：工程在建设过程中，采取了彩条布对管道工程临时堆土、剥离表土、砂石材料进行了临时苫盖， 对穿越工程边坡进行了土袋拦挡，临时措施实施基本能够满足工程建设过程中水土保持需要，在工程建设期发挥了一定的防护作用，工程水土保持临时工程措施完成的质量和数量不足，总体评定为优良。

（2）质量评定结果

本项目水土保持工程质量评定结果如表4-7。

表4-7                     水土保持工程质量评定结果

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 工程名称 | 单元工程数量 | 合格 | 优良 | 合格率（%） | 优良率（%） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 数量 |  |  |  |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 管道工程区 | 全面整地 | 24 | 24 | 22 | 100 | 92 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 55 | 55 | 50 | 100 | 91 | 优良 |
|  |  | 堆管场区 | 全面整地 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 全面整地 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  | 站场工程区 | 全面整地 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  |  | 表土剥离及回覆 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 站场工程区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  | 堆管场区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 播撒草籽 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 合格 |
|  | 线状植被 | 管道工程区 | 播撒草籽 | 63 | 63 | 60 | 100 | 95 | 合格 |
| 临时防护工程 | 覆盖 | 管道工程区 | 防雨布覆盖 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 优良 |
|  |  | 穿越工程区 | 防雨布覆盖 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 优良 |
|  | 拦挡 | 穿越工程区 | 土袋挡墙 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 优良 |
| 3 | 5 | 合计 |  | 200 | 200 | 190 | 100 | 95 | 优良 |

本项目的水土保持工程措施的检验评定都纳入主体工程检验评定，其项目主要有土地整治工程等，其余植被建设工程中植被建设以及和临时防护工程中覆盖则按相应的质量检验体系和检验方法进行评定。

## 总体质量评价

根据以上评定结论，按照水土保持工程质量评定标准，本工程水土保持工程主要单元工程及关键部位的单元工程质量均合格。在建设期间未发生重大质量事故，水土保持大中型工程外观质量得分率达到72%，施工质量检验资料基本齐全，因此评定本工程水土保持措施工程质量合格。评定标准及评定结果见表4-8。

表4-8                综合评定结论

| 序号 | 评定项目 | 评定情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元工程评定 | 200个单元工程全部合格，合格率100%，190个单元达到优良，优良率达到95%。 | 合格 |
| 2 | 分部工程评定 | 5个分部工程全部合格、5个分部达到优良，优良率达到100% | 合格 |
| 3 | 单位工程评定 | 3个单位工程全部合格，3个单位工程达到优良，优良率达到100% | 合格 |
| 4 | 本项目工程评定结论 | 合格 |

# 工程初期运行及水土保持效果

## 初期运行情况

丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持措施已全部完工，经过一段时间试运行，证明水土保持工程措施质量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，水土流失防治效果明显。措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，收到了良好的效果。从已调查的分部工程来看，水土保持工程措施质量较高，外观优美，满足有关技术规范的要求；对植物防护措施进行了抚育管理，及时浇水，修剪等，促进其良好生长，达到其美化环境，减少水土流失的效果。

## 水土保持效果

### 水土流失治理效果

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008），水土保持效果计算依据如下。

表5-1                     工程防治效果计算依据

| 项 目 | 单位 | 计算公式或依据 |
| --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | % | （水保措施面积+永久建筑物面积）/扰动地表面积 |
| 水土流失总治理度 | % | 水保措施防治面积/建设区水土流失总面积 |
| 减少流失总量 | t | 总流失量-采取措施后流失量 |
| 水土流失控制率 | % | 减少水土流失总量/水土流失预测总量 |
| 拦渣率 | % | 实际拦渣量/总弃渣量 |
| 土壤流失控制比 |  | 容许值/侵蚀模数达到值 |
| 可绿化面积 | m2 | 责任范围面积-永久建筑物面积后可以采取 植物措施的面积 |
| 林草植被恢复率 | % | 植物措施面积/可绿化面积 |
| 林草覆盖率 | % | 植物措施面积/项目建设区总面积 |

（1）扰动土地整治率及水土流失总治理度

根据本项目水土保持监测总结报告，工程建设扰动土地面积共计6.06hm2，根据项目当前已经落实的水保措施情况，项目区扰动土地整治面积6.06 hm2，扰动土地整治率达到99.9%。根据现场调查，本项目水土流失面积为3.02hm2，最终实施水土保持植物措施治理达标面积2.19hm2，工程措施治理达标面积0.50hm2，使水土流失总治理度达到97.4%。满足水土流失防治目标要求。

扰动土地整治率及水土流失总治理度计算结果见表5-2和表5-3。

表5-2               扰动土地整治率计算统计表              单位：hm2

| 分区 | 扰动地面面积 （hm2） | 建筑物及场地道路硬化 （hm2） | 水土保持措施面积 （hm2） | 扰动土地 整治面积 （hm2） | 扰动 土地 整治率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 |  |  |
| 站场工程 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 99.9 |
| 管道工程 | 5.70 |  | 0.63 | 5.07 | 5.70 | 5.70 | 99.9 |
| 穿越工程 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 99.9 |
| 堆管场 | 0.16 |  | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 99.9 |
| 合计 | 6.06 | 0.06 | 0.80 | 5.20 | 6.00 | 6.06 | 99.9 |

表5-3               水土流失总治理度计算统计表              单位：hm2

| 分区 | 水土流失面积 （hm2） | 建筑物及场地 道路硬化 （hm2） | 水土流失治理面积 （hm2） | 水土流失防治面积 （hm2） | 水土流失 总治理度率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 |  |  |
| 站场工程 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 99.9 |
| 管道工程 | 5.70 |  | 0.63 | 5.07 | 5.70 | 5.70 | 99.9 |
| 穿越工程 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 99.9 |
| 堆管场 | 0.16 |  | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 99.9 |
| 合计 | 6.06 | 0.06 | 0.80 | 5.20 | 6.00 | 6.06 | 99.9 |

（2）土壤流失控制比

项目区的容许土壤流失量为500t/（km2•a），项目建设、植被恢复期间，工程各建设区对大部分地表被建筑物覆盖和硬化处理，在项目区内均采取了植被措施，水土流失基本得到了控制。通过监测分析，试运行期水土流失侵蚀模数为350t/km2•a，土壤流失控制比为1.43，大于1的方案目标值，达到《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）一级防治标准。

（3）弃渣治理情况

本项目建设无弃渣产生，项目建设过程按照《水保方案》的规划对项目区实施表土收集和回覆方量0.59万m3，施工期间，临时堆存于邻近施工场地区内，项目绿化时全部用于绿化覆土。经综合分析计算得拦渣率达到99.6%以上。

（4）林草植被覆盖率和植被恢复率

根据现场调查，项目已经采取绿化面积为0.80hm2，这些措施的实施将增加降水的土壤入渗量，增加土壤含水量，改善土壤物理化学性质，提高土壤肥力，提高地面林草覆盖度；根据表5-4，项目实施的植物措施面积为0.80hm2，项目建设区面积为6.06hm2，工程治理后的林草覆盖率为13.0%，项目可恢复绿化面积为0.80hm2，林草植被恢复率为100.0%。项目建成后所恢复的植被，以及项目运营产生的经济效益分析，项目当前绿化满足相关规范要求的前提下，是符合要求的。

（4）治理效果达标分析

本项目实施一系列水土保持措施后，设计水平年扰动土地整治率为99.9%，大于目标值95%；水土流失总治理度为99.9%，大于目标值97%；土壤流失控制比为1.43，满足目标值1的要求；拦渣率99.6%，大于目标值95%；林草植被恢复率为100.0%，满足目标值要求；林草覆盖率为13%，大于目标值13%。经计算，项目区治理水土流失面积为6.06hm2，整治扰动土地面积6.06hm2，林草植被建设面积0.80hm2。防治效果能达到或优于防治目标的要求。水土流失治理效果综合分析参见表5-5。

表5-4                  水土流失防治效果综合分析

| 评估指标 | 方案确定目标值 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 实际效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 95 | 水保措施面积+建筑面积 | hm2 | 6.06 | 99.9 |
|  |  | 扰动地表面积 | hm2 | 6.06 |  |
| 水土流失总治理度(%) | 97 | 水保措施防治面积 | hm2 | 6.06 | 99.9 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 6.06 |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 侵蚀模数允许值 | t/km2·a | 500 | 1.43 |
|  |  | 侵蚀模数达到值 | t/km2·a | 350 |  |
| 拦渣率（%） | 95 | 拦渣量 | 万m3 | 0.59 | 99.6 |
|  |  | 弃渣量 | 万m3 | 0.59 |  |
| 林草植被恢复率(%) | 99 | 绿化总面积 | hm2 | 0.80 | 100.0 |
|  |  | 可绿化面积 | hm2 | 0.80 |  |
| 林草覆盖率(%) | 13 | 绿化总面积 | hm2 | 0.80 | 13.2 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 6.06 |  |

### 生态环境和土地生产力恢复

项目建设期通过实施植物防治措施，扰动区地表植被得到了改善，工程建设防治责任范围面积为6.06hm2，人工林草和复耕农作物措施面积为5.20hm2，可绿化面积0.80hm2，工程建设区林草植被恢复率为13.2%。

### 公众满意度调查

项目建设期间施工单位严格按照相关规范要求施工，项目建设基本避开居民集中区，且施工前对居民占地进行了征地补偿，经现场询问，公众对项目总体表示认可，无反对意见。

# 水土保持管理

## 组织领导

（1）丹夹复线丹棱输气管道建设工程建设项目正式开工建设以后，项目部设置了水土保持方案实施管理机构，负责经水行政主管审批的水土保持方案实施管理，配备1名专职工作人员，负责协调组织开展各项水土保持工作，落实水土保持方案。对各项水土保持措施进行目标管理，建立了项目负责制和严格的奖惩办法，确保了水土保持工程施工的顺利安全实施与管理。

（2）项目建设期间项目部工作人员积极配合水行政主管部门，工程建设期间邀请主管部门对水土保持设施的建设情况进行监督和技术指导，保证水土保持方案高标准、高质量、高效率地按进度完成。

（3）项目建设期间项目部工作人员对水土保持方案的实施情况进行定
期检查和不定期抽查，施工结束后组织相关管理人员和工程技术人员对完工的水土保持设施进行检查验收。

（4）水土保持措施的实施实行招投标制，在工程发标书中提出水土保持要
求，将水土保持工程列入招标合同，以合同条款明确承包商应承担的防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。

丹夹复线丹棱输气管道建设工程参建单位情况：

建设单位：四川新顺通天然气有限责任公司

主体设计单位：四川川油工程技术勘察设计有限公司

水土保持设施施工单位：新疆石油工程建设有限责任公司

监理单位：四川华成油气工程建设监理有限公司

水土保持方案编制单位：四川省宇环气象电子工程科技有限公司

水土保持监测单位：四川新顺通天然气有限责任公司

## 规章制度

（1）落实水保方案实施工作

工程水土保持方案批复后，施工时选择具有相应资质和能力的公司承担水土保持方案的实施工作。

（2）施工技术保证

水土保持方案实施工作的施工单位在工程施工方面有丰富的施工经验，较强的技术力量、信誉较好，具备了各类专业技术人员，尤其是水土保持专业和市政工程专业的技术人员。施工阶段各工程进行了相应的施工图设计，采用了先进的施工手段和合理的施工程序。

（3）管理制度

项目建设期建设单位建立了以质量管理为核心的一系列规章制度。形成了施工、监理、设计、建设管理单位各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了人力资源管理、综合管理、计划管理、安建环管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和体系管理，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证的制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为，并建立了工程管理、质量管理、物资管理、生产准备管理等办法，从而保证了各项水土保持措施与工程同时设计、同时施工和同时投产使用，使“三同时”原则得到切实有效的贯彻落实。

建设单位制定了《工程质量管理制度》，建立了质量管理网络，对参建各方质量体系进行检查和评价。

监理单位也专门制定了《监理规划》、《监理实施细则》、《工程建设变更设计管理办法》、《质量控制程序》、《投资控制程序》等程序和制度。

（4）技术档案管理

施工期建立了健全的技术档案，包括水土保持方案设计的所有资料和图纸，年度施工情况总结、表格及文件，监理工作总结、质量评定文件、各项治理措施所需的经费等技术资料以及检查验收的全部文件、报告和表格资料。

## 建设管理

（1）招投标过程

水土保持措施按照招投标正常过程进行，明确了承包商的水土流失防治责任范围、水土保持要求、工程量、设计参数和费用计量支付办法等内容，并在工程质量清单中反映。对参与项目投标的施工单位，进行了严格的资质审查，确保施工队伍的技术素质，把好质量关。

（2）合同情况

建设单位在项目建设过程中，同设计单位、施工单位、监理单位、水保方案编制单位、水保监测单位等均签订合同，双方都严格按照合同的要求认真履行了自己的责任，为工程的施工能有序进行创造了有利条件。

（3）建设执行情况

丹夹复线丹棱输气管道建设工程各参建单位严格按照签订的合同履行自己的职责，出现问题时均按照合同上相关条款进行责任划分和认定，直至质量缺陷和问题得到处理，由于合同的签订和严格执行保证了工程水土保持措施的质量，使施工质量始终处于受控状态。

## 水土保持监测

本项目建设期间无监测单位介入。征占地面积大于10公顷或挖填土石方总量大于10万立方米的生产建设项目，由生产建设单位委托具备水土保持监测资质的机构开展水土保持监测工作；其他生产建设项目，鼓励生产建设单位开展水土保持监测工作。”本工程占地面积小于10公顷且挖填土石方量均小于10万立方米，可不开展水土保持监测工作，因此本项目建设单位自行巡查监测。

## 水土保持监理

通过招投标，由四川华成油气工程建设监理有限公司承担本项目主体监理工作，其中包含水土保持监理内容。监理单位于2018年5月进场，组建了现场监理部，派驻监理工程师进驻现场，根据建设单位的授权和合同规定，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“统一、精干、高效”的原则，实施全面监理。监理部按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对所有的质量活动与质量有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量，同时对工程的施工进度、投资及安全等方面进行控制。

工程施工期间，根据批复的水土保持方案各项防护措施设计要求，由主体工程监理单位的监理人员兼职进行水土保持工程监理工作。水土保持监理严格按照水土保持方案和规范的相关要求完成项目建设期的监理工作，其主要职责和过程如下：

（1）依据合同相关内容，监督施工单位切实履行其水土保持责任。组织设计单位向施工单位进行设计交底，审核施工单位组织设计，经批准后施工单位方可进行开工申请。

（2）对施工组织实施情况，监理工程师以监理日记、月报的形式进行记录，说明施工进度、施工质量、资金使用以及存在的问题、处理意见、有价值的经验等，全面控制水土保持工程的实施。

（3）协调建设单位和施工单位、建设单位与相应水行政主管部门之间有关水土保持措施实施、水土保持监测等方面的工作。

（4）加强环境监理工作。监理单位要将生态保护和水土保持的相关内容纳入施工监理工作之中。根据监理工作要求，制订项目环境监理实施方案，加强对施工过程中生态保护与水土保持工作的动态监控。

（5）施工期间完成水土保持措施工程质量的评定工作，填写分部工程验收签证和单位工程验收鉴定书。

（6）水土保持设施专项验收时参加验收会议，负责向与会专家及领导阐述和解释水土保持建设开展情况和所取得的成效。

## 水行政主管部门监督检查意见落实情况

因项目较小，项目建设期间地方水行政部门未对本项目开展监督检查工作。

## 水土保持补偿费缴纳情况

依据2017年12月20日丹棱县水务局丹棱水函[2017]60号文，丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持设施补偿费8.268万元。按照批复，建设单位已足额缴纳水土保持补偿费，缴纳回执单详见附件。

## 水土保持设施管理维护

项目运行期间，站场会有相关部门的专业管理人员驻场管理，除管理项目区施工运行，兼职负责项目区内的水土保持措施维护、管理工作，定期对厂区内的植物进行修剪、整形、除虫、施肥、补植、浇水等工作，雨季时巡查项目区内排水措施通畅情况，下水道口是否有堵塞现象，确保水土保持措施功能的正常发挥。

对于管道工程，因项目水热条件良好，植被自然恢复可满足水土保持要求。线路巡检人员会定期对挡墙等情况进行巡查，若出现问题会及时修护完善。

针对项目区内的水土保持措施管理及维护，建设单位制定了管理条例，将责任划分具体到个人，增强管理人员的责任心；同时建设单位还实行奖惩制度，若由于管理人员的管理维护不当造成水土流失现象发生或造成水土保持措施失去其功效的，将对其进行批评教育。

# 结论

## 符合与水保[2017]365号文中不予通过验收的条款

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号），对照文件中不予通过验收的条款，对照表详见表7-1。

表7-1      水保[2017]365号不予通过验收的条款工程对照表

| 序号 | 水保[2017]365号相关规定 | 项目实际情况 | 是否存在相应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，对存在下列情形之一的，不得通过水土保持设施验收。 |
| 1 | 未依法履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的。 | 本工程不涉及水土保持方案重大变更。 | 不存在 |
| 2 | 未依法开展水土保持监测的。 | 本项目委托相关单位开展水土保持监测工作。 | 不存在 |
| 3 | 废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的。 | 本工程无弃渣产生。 | 不存在 |
| 4 | 水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的。 | 本工程水土保持措施体系、等级和标准和水土保持方案基本一致。 | 不存在 |
| 5 | 水土流失防治指标未达到经批准的水土保持方案要求的。 | 本项目水土流失6项指标均达到了方案批复的目标值。 | 不存在 |
| 6 | 水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。 | 本工程水土保持分部工程和单位工程均验收合格。 | 不存在 |
| 7 | 水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的。 | 水土保持设施验收报告、水土保持监测均委托具有资质的单位开展，报告材料符合项目实际情况。 | 不存在 |
| 8 | 未依法依规缴纳水土保持补偿费的。 | 本工程已缴纳水土保持补偿费 | 不存在 |
| 9 | 存在其它不符合相关法律规定情形的。 | 本工程不存在不符合相关法律规定情形的内容。 | 不存在 |

## 结论

1、建设单位依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，项目无水土保持重大变更。

2、建设单位展开了水土保持监测和水土保持监理工作。

3、本工程水土保持措施体系、等级和标准基本按照批准的水土保持方案要求落实。

4、本工程经水土保持措施防治后，水土流失指标达到了批准的水土保持方案要求。

5、经水土保持监理质量评定，本工程水土保持措施分部工程和单位工程经验收基本合格。

6、根据方案批复，本工程为依法缴纳了水土保持补偿费。

综上，本项目基本符合水土保持设施验收的条件，同意通过验收。

## 遗留问题安排

1、恢复耕地修建的土坎及石坎存在一定数量的损坏，建议后期加强养护工作，必要时进行补充修建。

2、工程投产运营后，应继续做好本工程水土保持设施维护工作。

# 附件及附图

## 附件

- 附件1 建设项目及水土保持大事记；

- 附件2 《关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程项目的批复》（燃气司计（2017）38 号）；

- 附件3《丹棱县水务局关于丹夹复线丹棱输气管道建设工程水土保持方案报告书的批复》（丹棱水函[2017]60号）；

- 附件6 项目补偿费缴纳回执单；

- 附件7 工程开工、完工和交工报告及水土保持工程验质量验收签证；

- 附件8 水保自主验收现场照片及网上公示截图。

## 附图

（1）附图1 项目地理位置图；

（2）附图2 工程竣工总平面布置图

# Text boxes

丹夹复线丹棱输气管道建设工程

水土保持设施专项验收